ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τα υπό προμήθεια αυτοκινούμενα πλυντήρια κάδων απορριμμάτων θα είναι, καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, κατασκευασμένα σύμφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε, θα φέρουν σήμανση CE και θα αποτελούνται από το πλαίσιο και την υπερκατασκευή. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Θα δέχονται όλους τους τυποποιημένους κατά DIN30700, DIN30740 και ΕΝ840 κάδους απορριμμάτων, πλαστικούς ή μεταλλικούς, χωρητικότητας από 120 έως 1.100 lt | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | θα πρέπει να έχουν -επί ποινή αποκλεισμού- δυνατότητα πλύσης εν κινήσει με επάρκεια νερού για πλύση | τουλάχιστον 160 κάδων των 1.100 lt |  |  |
|  | Το πλαίσιο θα είναι προωθημένης ή ημιπροωθημένης οδήγησης, | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Το συνολικό πλάτος του οχήματος (χωρίς καθρέφτες) επί ποινή αποκλεισμού, | Όχι μεγαλύτερο από 2250 mm. |  |  |
|  | θα λειτουργούν όσο το δυνατόν αθόρυβα ώστε να πληρούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Εργοστάσιο κατασκευής του μηχανήματος, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Συνολικές εξωτερικές διαστάσεις του μηχανήματος (πλαισίου και υπερκατασκευής) Πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού- σχέδια του κατασκευαστή | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ / ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Μεταξόνιο | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Το ολικό επιτρεπόμενο φορτίο, το ωφέλιμο φορτίο, καθώς και το ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μετά του θαλαμίσκου του οδηγού πρέπει να προκύπτει από επίσημα στοιχεία (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Το βάρος της υπερκατασκευής και του λοιπού εξοπλισμού γενικά πρέπει ομοίως να καθορίζεται υπεύθυνα με τις προσφορές. | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Ακτίνα στροφής. Πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού- σχέδια του κατασκευαστή | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ / ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού μελέτη κατανομής βαρών ανά άξονα με πλήρη τη δεξαμενή καυσίμου και δεξαμενής καθαρού νερού του οχήματος. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Κινητήρας |  |  |  |
|  | Ο κινητήρας θα είναι DIESEL, ευρέως διαδεδομένος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κατάλληλης ισχύος και ικανής ιπποδύναμης κατασκευασμένος σύμφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων ΕURO VI. Το επίπεδο θορύβου πρέπει να είναι σύμφωνα µε την οδηγία 92/97 EC. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Υποχρεωτικά θα γίνεται διαχωρισμός καυσίμου - νερού για την προφύλαξη του συστήματος τροφοδοσίας από νοθευμένα καύσιμα. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου θα είναι | περίπου 100 λίτρα |  |  |
|  | Σύστημα μετάδοσης |  |  |  |
|  | Το όχημα θα έχει κιβώτιο τουλάχιστον 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μίας ταχύτητας οπισθοπορείας συγχρονισμένων. Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Τέλος το όχημα θα μπορεί να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόμο µε ικανή κλίση | Τουλάχιστον 15% |  |  |
|  | Σύστημα πέδησης & ευστάθειας |  |  |  |
|  | Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος, και σύμφωνο µε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε µε την οδηγία 98/12 της ΕΟΚ). | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Θα διαθέτει απαραίτητα σύστημα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ABS) τελευταίας γενιάς (4ης) και σύστημα αποφυγής ολίσθησης σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση (ASR). Παράλληλα θα φέρει απαραίτητα σύστημα ελέγχου ευστάθειας ΕSP | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Θα υπάρχουν αυτοαεριζόμενα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει αµίαντο. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο με σβηστή μηχανή και χωρίς ταχύτητα ακόμα και σε μεγάλες κλίσεις. | τουλάχιστον 10% |  |  |
|  | το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φρένο εξάτμισης (κλαπέτο) | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |
|  | Το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικό σύμφωνο µε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 92/62 EC). Το τιμόνι πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο κατά ύψος και εμπρός – πίσω σε σχέση µε τον οδηγό | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Το όχημα θα φέρει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης των τροχών και σύστημα εκκίνησης σε ανωφέρεια/κατωφέρεια | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Θάλαμος οδήγησης – όργανα ελέγχου |  |  |  |
|  | Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να είναι προωθημένης ή ημιπροωθημένης οδήγησης, και να φέρει πολύ καλή μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Πρέπει να διαθέτει τρεις θέσεις επιβαινόντων, σύστημα κλιματισμού (air condition) εργοστασιακής τοποθέτησης καθώς και σύστημα θέρμανσης και αερισμού | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Λοιπές προδιαγραφές θαλάμου οδήγησης και οργάνων ελέγχου όπως παρ.1.2.7 Τεχνικής Περιγραφής | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Ηλεκτρική εγκατάσταση |  |  |  |
|  | Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. και εγκατάσταση φωτισμού για νυχτερινή εργασία | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά υπερκατασκευής |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού απολύτως καινούργια, με ολικό πλάτος οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερο από το συνολικό πλάτος του πλαισίου, κατασκευασμένη μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, αμεταχείριστη, και μονταρισμένη επί του πλαισίου σύμφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, να πληροί τους κανονισμούς ΕΝ1501 | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | απολύμανση και αυτόματο πλύσιμο, με υψηλή πίεση, εσωτερικά και εξωτερικά των μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων, προδιαγραφών ΕΝ 840, χωρητικότητας από 240 lt μέχρι και 1.100 lt τουλάχιστον, μέσα σε κλειστό στεγανό θάλαμο, εν στάσει και εν κινήσει του οχήματος | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | θέρμανση του νερού πλύσης απαραίτητα | τουλάχιστον μέχρι 90°C |  |  |
|  | Η τάση λειτουργίας του καυστήρα επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι | 24 Volt |  |  |
|  | Δεξαμενή καθαρού νερού |  |  |  |
|  | Η δεξαμενή καθαρού νερού θα είναι έτσι τοποθετημένη, ώστε να µην υπάρχει καμία μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Πρέπει να είναι ικανής χωρητικότητας για την πλήρη πλύση-απολύμανση (εσωτερικά και εξωτερικά) τουλάχιστον 160 κάδων των 1100 λίτρων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλύβδινο έλασμα ή από υλικό με αποδεδειγμένη αντοχή στη διάβρωση | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Η δεξαμενή θα πρέπει να φέρει θυρίδα επόπτευσης κατάλληλης διαμέτρου, καθώς και στόμιο πλήρωσης και εκκένωσης. Πρέπει επίσης να διαθέτει εξωτερικό δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα ηχητικής προειδοποίησης στον θάλαµο του οδηγού, όταν η στάθμη του νερού θα έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Θα πρέπει να διατίθεται ειδικό σύστημα, το οποίο να θέτει εκτός λειτουργίας το συγκρότημα ψεκασμού νερού πλύσης, προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης νερού | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Στο κάτω μέρος της δεξαμενής θα υπάρχει στόμιο µε χειροκίνητη βάνα κατάλληλης διαμέτρου, για την ταχεία εκκένωσή της | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Θα πρέπει να φέρει ανθρωποθυρίδες με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και προστατευτικά χείλη για την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και τις απαραίτητες αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια πλήρωσης και εκκένωσης | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Δεξαμενή ακάθαρτου νερού |  |  |  |
|  | Πρέπει να είναι της ίδιας χωρητικότητας µε την δεξαμενή καθαρού νερού, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό ή από όποιο άλλο υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Η θέση της δεξαμενής ακάθαρτου νερού σε σχέση με αυτή του καθαρού εναπόκειται στο σχεδιασμό του κατασκευαστή. | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Για λόγους ασφάλειας , το κέντρο βάρους του οχήματος θα πρέπει να μένει πάντα σταθερό και στο ίδιο σημείο (ποινή αποκλεισμού). | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Θάλαμος πλύσης κάδων |  |  |  |
|  | Ο θάλαμος πλύσεως κάδων πρέπει να έχει εσωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας, INOX AISI 304 ή 316, πάχους τουλάχιστον 1mm, ώστε να διαθέτει επαρκή αντιοξειδωτική προστασία | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Να υποβληθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς δήλωση του κατασκευαστή σχετικά µε την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων χαλυβδοελασµάτων. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Στο θάλαμο θα πρέπει να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικό πλύσιμο των κάδων, εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή των ακαθάρτων νερών | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακάθαρτων νερών ώστε μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε ειδική λεκάνη αποστράγγισης που θα φέρει το όχημα για το σκοπό αυτό, και η οποία θα είναι δυνατόν να εκκενωθεί με ειδικό μηχανισμό κατά βούληση | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Σύστημα ανύψωσης κάδων |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή θα φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του θαλάμου πλύσης (και όχι στο πλάι) ανυψωτικό μηχανισμό των κάδων σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας ΕΝ1501 | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Η όλη διαδικασία μεταφοράς και επαναφοράς του κάδου στο διαμέρισμα πλύσης θα γίνεται αυτόματα μέσω υδραυλικού συστήματος βραχιόνων και κτένας, που θα ενεργοποιούνται με χειριστήριο το οποίο θα βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και χειρισμού των διαφόρων λειτουργιών της υπερκατασκευής, δίπλα στο θάλαμο πλύσης | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Το σύστημα αυτό θα είναι κατάλληλο για κάδους τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 240lt μέχρι και 1.100lt τουλάχιστον | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Σύστημα πλύσης κάδων εσωτερικά |  |  |  |
|  | Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί απρόσκοπτα με κρύο ή ζεστό νερό θερμοκρασίας και πάνω από 90°C | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης των κάδων | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο κανονικός χρόνος πλύσης για κάδους με φυσιολογική ρύπανση, χωρητικότητας 1.100 lt. καθώς και η κατανάλωση νερού ανά κάδο | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | η παροχή νερού (lt/sec) χωριστά για εσωτερική πλύση, | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | η αναπτυσσόμενη πίεση νερού στην κεφαλή ή στις κεφαλές πλύσης η οποία επί ποινή αποκλεισμού | δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 150 bar |  |  |
|  | Η/Οι κεφαλή/ές πλύσης θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατασκευασμένη/ες με ανοξείδωτο μέταλλο | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ / ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | να αναφέρεται η ταχύτητα με την όποια εκτοξεύεται ο πίδακας νερού από την ή τις εν λόγω κεφαλή/ές | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | να αναφέρεται ο βαθμός αποστείρωσης και υγιεινής που επιτυγχάνεται | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά |  |  |  |
|  | να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί ταυτόχρονα με το εσωτερικό πλύσιμο των κάδων ή και ανεξάρτητα κατά βούληση σε άλλο χρόνο | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πλύσεως εξωτερικά των κάδων φυσιολογικής ρύπανσης χωρητικότητας 1.100 lt. καθώς και η ποσότητα νερού που απαιτείται ανά κάδο | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | η αναπτυσσόμενη πίεση νερού στα μπεκ και η παροχή (lt/sec) νερού για εξωτερική πλύση | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Απολύμανση κάδου |  |  |  |
|  | Για προστασία του περιβάλλοντος είναι επιθυμητή η ύπαρξη δυνατότητας απολύμανσης χωρίς την χρήση χημικών υγρών, πρωτίστως με την χρήση υψηλής θερμοκρασίας, η οποία και θα πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των κάδων τυποποιημένων διαστάσεων, χωρητικότητας από 240lt μέχρι 1.100lt, και να ενεργοποιείται αυτόματα με την λήξη του κύκλου πλυσίματος ή και ταυτόχρονα | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | θα λειτουργεί αυτόματα, ψεκάζοντας υγρό μέσα στο εσωτερικό του κάδου, καλύπτοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | θα πρέπει να υπάρχει ειδική δεξαμενή για το απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | το σύστημα θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της αγοράς | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Πίνακας ελέγχου και χειρισμού |  |  |  |
|  | θα πρέπει να φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων των λειτουργιών της υπερκατασκευής | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | το υλικό κατασκευής των εμβόλων της αντλίας υψηλής πίεσης | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Αντλίες |  |  |  |
|  | Όλες ανεξαίρετα οι αντλίες, (υδραυλικού ή νερού), που θα υπάρχουν στην υπερκατασκευή για την λειτουργία των διαφόρων συστημάτων, θα περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς, | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής τους, ο τύπος, η ισχύς, η παροχή, το μανομετρικό τους και οι λειτουργίες που εκτελούν, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Σύστημα θέρμανσης νερού |  |  |  |
|  | Το σύστημα θέρμανσης του νερού θα αποτελείται από καυστήρα, λέβητα και αντλία κυκλοφορίας νερού | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Για την προστασία της σερπαντίνας από τα άλατα επιθυμητό είναι να υπάρχει απαραίτητα κατάλληλη διάταξη για την κατακράτηση αλάτων, στη γραμμή άντλησης του καθαρού νερού, η οποία θα μπορεί να ελεγχθεί οπτικά και να αντικατασταθεί | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Το σύστημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Επίσης για λόγους ασφαλείας το ηλεκτρικό σύστημα του καυστήρα πρέπει υποχρεωτικά να είναι χαμηλής τάσης 24V, αποκλειομένων συστημάτων που χρησιμοποιούν τάση 220V ή μετατροπέα τάσης (inverter | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Κίνηση της υπερκατασκευής |  |  |  |
|  | Για την πλύση των κάδων εν κινήσει, θα υπάρχει βοηθητικός κινητήρας με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του παρελκόμενα, ώστε να είναι δυνατόν να ανεξαρτοποιούνται όλες οι λειτουργίες της υπερκατασκευής από τον κινητήρα του πλαισίου | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Ο παραπάνω κινητήρας μαζί με τα παρελκόμενά του θα εδράζεται σε ειδικό διαμέρισμα της υπερκατασκευής και θα αερίζεται επαρκώς για την ψύξη του, ενώ θα είναι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ηχομονωμένος για τις περιπτώσεις της νυχτερινής πλύσης κάδων | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Η εξάτμιση του βοηθητικού κινητήρα θα είναι προς τα επάνω | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Ο κινητήρας αυτός θα είναι επαρκούς ισχύος ώστε να είναι σε θέση να κινεί με αποδοτικότητα αλλά συγχρόνως με ασφαλή τρόπο όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
|  | Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών |  |  |  |
|  | Το όχημα θα διαθέτει στο πίσω μέρος του δύο σκαλοπάτια αντιολισθητικού τύπου, ικανής ωφέλιμης επιφάνειας μεταφοράς εργατών τα οποία υποχρεωτικά θα είναι εφοδιασμένα με πλάγιο στηθαίο προστασίας ανακλινόμενου τύπου, πίσω φώτα πορείας και φλας | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | επί ποινή αποκλεισμού σύστημα παύσης της δυνατότητας οπισθοπορείας του οχήματος που θα ενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας αυτόματα με την επιβίβαση των εργατών στα σκαλοπάτια. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Το όχημα θα φέρει όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς ασφαλείας που θα ενεργοποιούνται αυτόματα με την κατάβαση των σκαλοπατιών | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Τα σκαλοπάτια όταν δεν χρησιμοποιούνται, θα κλείνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιφέρουν οποιαδήποτε αύξηση του μήκους του οχήματος | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Χρωματισμός – Συνοδευτικός εξοπλισμός |  |  |  |
|  | θα είναι βαμμένα με χρώμα DUCO του πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
|  | Το κάθε πλυντήριο θα παραδοθεί με τον εξής εξοπλισμό της παρ.1.3.14 της Τεχνικής Περιγραφής | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ / ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |