ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α | Wi-Fi ADAPTER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Α1.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 5 |  |
| Α1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |
| Α2 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ |  |  |
| Α2.1 | Σύνδεση | USB 2.0 |  |
| Α2.2 | Υποστηριζόμενα πρότυπα | IEEE 802.11b/g/n |  |
| Α2.3 | Ταχύτητα | ( 150 Mbps |  |
| Α2.4 | Συχνότητα λειτουργίας | 2,4 GHz |  |
| Α2.5 | Ισχύς μετάδοσης | 27dBm |  |
| Α2.6 | Ενσωματωμένη ή αποσπώμενη κεραία | ( 2 |  |
| Α2.7 | Κεραία (κέρδος) | ( 2 Χ 5 dBi |  |
| Α3 | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |
| Α3.1 | Τροφοδοσία μέσω θύρας USB | ΝΑΙ |  |
| Α3.2 | Να είναι συμβατός με τα λειτουργικά συστήματα Windows XP, Vista, 7, 8 και 10 | ΝΑΙ |  |
| Α3.3 | Εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |
| Α3.4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) | ( 1 |  |

| Β | ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) ΜΕ ADF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Β1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Β1.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 4 |  |
| Β1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |
| Β2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ |  |  |
| Β2.1 | Μέγεθος | Α4 |  |
| Β2.2 | Τύπος σάρωσης | Επίπεδος και ADF |  |
| Β2.3 | Τεχνολογία σάρωσης | CIS |  |
| Β2.4 | Ασπρόμαυρη / Εγχρωμη σάρωση | ΝΑΙ / ΝΑΙ |  |
| Β2.4.1 | Σάρωση σε κλίμακα γκρι | ΝΑΙ |  |
| Β2.4.2 | Οπτική ανάλυση σε επίπεδη επιφάνεια (dpi) μέχρι | ( 1200 |  |
| Β2.4.3 | Αναλύσεις σάρωσης (dpi) | 75 - 1200 |  |
| Β2.4.4 | Βάθος χρώματος (bit) | 24 |  |
| Β2.4.5 | Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |  |
| Β2.5 | Ταχύτητα σάρωσης (A4 PDF 300 dpi, 24 bit) σε δευτερόλεπτα | ( 12 |  |
| Β2.6 | Τύπος αρχείου σάρωσης (μορφές αποθήκευσης) rtf, doc, txt, pdf, pdf searchable, jpg, tiff, bmp, png, gif | ΝΑΙ |  |
| Β2.7 | Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων : χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, κάρτες | ΝΑΙ |  |
| Β3 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ADF |  |  |
| Β3.1 | Μέγεθος σάρωσης, μέγιστο | 216 x 3.000 mm |  |
| Β3.2 | Μέγιστη χωρητικότητα τουλάχιστον | 50 φύλλα |  |
| Β3.3 | Ανάλυση σάρωσης (dpi) | ( 600 |  |
| Β3.4 | Ταχύτητα σάρωσης (300 dpi) | ( 20 σελ./λεπτό |  |
| Β3.5 | Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα | ΝΑΙ |  |
| Β3.6 | Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως) τουλάχιστον | 1.500 σελ. |  |
| Β4 | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |
| Β4.1 | Πίνακας ελέγχου με πλήκτρα σάρωση, αντιγραφή, σάρωση σε e-mail και σάρωση σε pdf | ΝΑΙ |  |
| Β4.2 | Ρυθμιζόμενο αρθρωτό κάλυμμα | ΝΑΙ |  |
| Β4.3 | Θύρα USB 2.0 Hi-Speed και καλώδιο σύνδεσης | ΝΑΙ |  |
| Β4.4 | Τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |
| Β4.5 | Ελληνικό OCR | ΝΑΙ |  |
| Β4.6 | Να είναι συμβατός με τα λειτουργικά συστήματα Windows 7, 8 και 10 | ΝΑΙ |  |
| Β4.7 | Εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |
| Β4.8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) | ( 1 |  |

| Γ | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Α4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Γ1.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 5 |  |
| Γ1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |
| Γ1.3 | Ο εκτυπωτής θα φέρει από το εργοστάσιο του κατασκευαστή τον δικό του αριθμό παραγωγής (model/part number), που θα πιστοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα (ISO/IEC) ότι συμμορφώνεται ως προς τα επιτρεπτά από την Ε.Ε. όρια ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών τύπου EMC ή ισοδύναμα | ΝΑΙ |  |
| Γ2 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| Γ2.1 | Μονόχρωμος Α4 τεχνολογίας Laser με ενιαίο σύστημα κυλίνδρου-τόνερ | ΝΑΙ |  |
| Γ2.2 | Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (σελ. / λεπτό) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 | ( 18 |  |
| Γ2.3 | Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας σε δευτερόλεπτα (ετοιμότητα / αδράνεια) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17629 | ( 8,5 / 8,5 |  |
| Γ2.4 | Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον έως 600 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |
| Γ2.5 | Μνήμη βασική / μέγιστη | ( 8 / 8 MB |  |
| Γ2.6 | Θύρα USB 2.0 Hi-Speed | ΝΑΙ |  |
| Γ2.7 | Τροφοδότης χαρτιού πολλαπλών χρήσεων με χωρητικότητα τουλάχιστον | 150 σελίδες |  |
| Γ2.8 | Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης A4, A5, A6, B5, JIS, DL Envelope τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |
| Γ2.9 | Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων : απλό χαρτί, φάκελος, ταχυδρομική κάρτα, ετικέτα | ΝΑΙ |  |
| Γ2.10 | Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών σύμφωνα με τον κατασκευαστή τουλάχιστον (σελίδες) | 1.000 |  |
| Γ2.11 | Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών σύμφωνα με τον κατασκευαστή τουλάχιστον (σελίδες) | 8.000 |  |
| Γ2.12 | Μέγιστη χωρητικότητα γνήσιου δοχείου γραφίτη (toner) βάση ISO/IEC 19752 τουλάχιστον (σελίδες) | 1.000 |  |
| Γ2.13 | Πλήρης συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα Windows 7, 8 και 10 32/64 bit | ΝΑΙ |  |
| Γ2.14 | Πίνακας ελέγχου με πλήκτρα λειτουργίας (τροφοδοσίας και ακύρωση / μετάβασης) και ενδείξεις LED (προσοχή και τροφοδοσίας) | ΝΑΙ |  |
| Γ2.15 | Ενσωματωμένο τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |
| Γ3 | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ |  |  |
| Γ3.1 | Υλικό τεκμηρίωσης που προβλέπει ο κατασκευαστής (εγχειρίδιο χρήσης, λογισμικό, οδηγοί κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |
| Γ3.2 | Αρχικό γνήσιο δοχείο γραφίτη (toner) χωρητικότητας τουλάχιστον (σελίδες) | 500 |  |
| Γ3.2.1 | Επιπλέων δύο (2) γνήσια δοχεία γραφίτη (toner) χωρητικότητας τουλάχιστον (σελίδες) | 1.000 |  |
| Γ3.3 | Καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας και USB για την διασύνδεση με τον σταθμό εργασίας) | ΝΑΙ |  |
| Γ3.4 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δικτυακό τόπο για την online υποστήριξη του εκτυπωτή με δυνατότητα για το συγκεκριμένο τύπο ή μοντέλο το κατέβασμα (download) οδηγών (drivers), αναβαθμίσεων firmware, λογισμικού υποστήριξης, εγχειριδίων χρήσης κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |
| Γ3.5 | Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Γ3.5.1 | CE και FCC τυποποίηση | ΝΑΙ |  |
| Γ3.5.2 | Energy Star τυποποίηση | ΝΑΙ |  |
| Γ3.5.3 | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών (οικολογικός σχεδιασμός) | RoHS ή άλλο |  |
| Γ3.6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) | ( 1 |  |