|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τ.K. : 412 22 | Λάρισα 10-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 68442 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΗΛ. : 2413–500.278 e-mail : hm@larissa-dimos.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α. 30.7135.44002 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 21.345,36 € μετά Φ.Π.Α. 24% |

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο:  Σκοπός των εργασιών

1.1 Η παρούσα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων μέσων πυροπροστασίας, καθώς στην βελτίωση ή προσθήκη - επέκταση και τροποποίηση των υφιστάμενων συστημάτων πυροπροστασίας και της ορθής λειτουργίας αυτών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα :

- 10ο Δημοτικό Σχολείο

- 21ο Δημοτικό Σχολειό

- 3ο-41ο Δημοτικά Σχολεία

- 55ο Νηπιαγωγείο

- Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας

1.2  Η υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και παράδοσή τους σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία, αποσκοπεί στην ετοιμότητα της εγκατάστασης προς έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και περαιτέρω στην έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

1.3  Η προμήθεια και η εγκατάστασή τους θα πραγματοποιηθούν κατά τα οριζόμενα στις με αριθμ. Πρωτ. 9247 Φ.701.3/Α’3086/24-12-2015, 5656/Φ.701.3/Α’/14-09-2015, 160Φ.701.3./Α’3138, εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας και την από 20-08-2006 θεώρηση σχεδιαγραμμάτων.

1.4  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων,

την αποφυγή ανεπανόρθωτων και οικονομικά ασύμφορων καταστροφών,

την απαίτηση προσαρμογής με την ισχύουσα νομοθεσία,

για τους ως άνω λόγους, απαιτείται προμήθεια των κάτωθι μέσων πυροπροστασίας και στη συνέχεια θέση σε λειτουργία τους, όπως ακριβώς ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

1.5 Η δαπάνη για την εργασία (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις οικονομικού έτους 2017 (Κ.Α. 30.7135.44002) με cpv : 44480000-8.

Θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

1.6. Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.345,36 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με :

2.1.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

2.2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

2.3. Τα άρθρα 103 και 209  του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

2.4. Την με αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β’/11-08-2010).

Άρθρο 3ο:   Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

3.1. Η παρούσα

3.2. Προϋπολογισμός μελέτης

3.3. Οικονομική Προσφορά

3.4. Σχετικά ΕΛΟΤ, ΤΟΤΤΕ. Π.Δ. 71/88 και οι σχετικές Πυροσβεστικές Διατάξεις

Άρθρο 4ο:   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των μέσων (υλικών) και η εγκατάστασή τους ορίζεται σε 60 ημέρες.

4.2 Η αποκατάσταση φθορών ή βλαβών εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών (12 μηνών), θεωρείται συντήρηση και η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 5ο:   Υποχρεώσεις του αναδόχου

5.1 Ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό για την διεκπεραίωση των καθηκόντων της τεχνικής στήριξης των εγκαταστάσεων, την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επί 24-ωρο βάσεως και για 365 ημέρες το έτος (καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες).

5.2 Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

5.3 Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να είναι ικανό  και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.

5.4 Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα. Το προσωπικό αυτό θα είναι ασφαλισμένο στον αντίστοιχο φορέα.

5.5 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της σύμβασης να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

5.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις εφ' όσον απαιτηθεί, κατά Κυριακές και Αργίες, καθώς  και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, π.χ. βλάβες.

5.7 Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων από πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα.

5.8 Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

5.9 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας που θα υπάρχει στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όλα  τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή σχετικά πρότυπα συμμόρφωσης.

5.10 Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

5.11 Ο ανάδοχος θα εκδώσει το τιμολόγιο πώλησης αγαθών και θα προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

5.12 Για κάθε έκτακτη κλήση, εφόσον παραστεί ανάγκη και μετά οπό εντολή της Υπηρεσίας υπάρχει υποχρέωση του αναδόχου άμεσης αποστολής τεχνικού προσωπικού και αποκατάστασης της βλάβης.

5.13 Ο Ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει ή να συνεργάζεται με Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό (επί ποινής αποκλεισμού) και να καταθέσει κατά το στάδιο υποβολής προσφορών Υπεύθυνη Δήλωση  (θεωρημένη στο ΚΕΠ) με τα πλήρη στοιχεία του και την αποδοχή αυτού να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, που θα ζητούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

5.13.1 Ειδικότερα, στην υποχρέωση του αναδόχου χωρίς επιπλέον αποζημίωση, περιλαμβάνεται η έκδοση και προσκόμιση :

i) της υπ. Δήλωσης η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 περ. α του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης

13/2013 (ΦΕΚ 1856 Β/21-6-2013) «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας», υπογεγραμμένη από επιβλέποντα μηχανικό του αναδόχου που έχει αυτό το δικαίωμα

ii) των υπ. Δηλώσεων (όπου απαιτείται), οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω Πυροσβεστικής Διάταξης (αφορά προμήθεια ή/και συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων) από τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα.

iii) η έκδοση και ανελλιπής τήρηση-ενυπόγραφη ενημέρωση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως αυτό ορίζεται στη υπ. Αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1794 Β/2012), όπως τροποποιήθηκε για το χρονικό διάστημα ενός έτους (χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης) καθώς και καταβολή χρηματικού ποσού των 10,00 € για κάθε σχολική μονάδα στον ειδικό λογαριασμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την παραλαβή του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

iv) Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. (επί ποινής αποκλεισμού)

v)  Υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν συντήρηση διάρκειας 12 μηνών. (επί ποινής αποκλεισμού)

vi) Υπεύθυνη δήλωση εκπαίδευσης έως 5 υπαλλήλων ανά Σχολική μονάδα σε θέματα λειτουργίας του εξοπλισμού και παροχή εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού στην Ελληνική Γλώσσα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. (επί ποινής αποκλεισμού)

5.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους από άποψη καθαριότητας απαλλαγμένους από υπολείμματα υλικών, συσκευασιών και εργασιών.

Άρθρο 6ο:   Δημόσια Σύμβαση

6.1 Για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρων θα υπογραφθεί μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου σχετικό συμφωνητικό.

6.2 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος προμηθευτής θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

6.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβαίνει στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους όρους της περιγραφής αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

6.4 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06).

6.5 Εγγύηση συμμετοχής : 2% επί του προϋπολογισθέντος ενδεικτικού ποσού, εκτός του Φ.Π.Α.24%.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 3 (τριών) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης.

6.6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του N. 4412/2016, αόριστης διάρκειας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 7ο: Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής

7.1 Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού :

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν δυνατότητα νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο έργο, σύμφωνα με τα άρθρα 19 & 25 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73-77 του Νόμου αυτού διαθέτοντας απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

β. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4412/2016 .

γ. Συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

δ. Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει στην προσφορά τους να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση.

7.2 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία  εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.   .

Άρθρο 8ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινής αποκλεισμού

8.1 Βεβαίωση εγγραφής στα εμπορικά ή βιομηχανικά/βιοτεχνικά μητρώα του αντίστοιχου Επιμελητηρίου, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι εφόσον αναδειχθούν μειοδότες, στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης να δύνανται να εκδώσουν ως παραστατικό «τιμολόγιο πώλησης αγαθών», και με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

8.2 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εμπορίας και εκτέλεσης εργασιών  σε αντίστοιχο αντικείμενο (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001 : 2008 ή άλλο ισοδύναμο).

8.3 Βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας με τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων για το ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, καθώς και πιστοποιητικό/βεβαίωση ότι ο ανωτέρα φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρών Αποβλήτων.

8.4. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εκτέλεσης εργασιών  σε αντίστοιχο αντικείμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001 : 2008 ή άλλο ισοδύναμο του ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που θα αναλάβει της εκτέλεση των εργασιών, καθώς και την άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει δικό του μόνιμο προσωπικό.

8.5  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

- Έλαβα γνώση των όρων της υπηρεσίας τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

- Έλαβα γνώση  των τοπικών συνθηκών.

- Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.

- Δεν έχω αποκλεισθεί, από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

- Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

- Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

- Ότι θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που ζητούνται από την υπηρεσία.

- Θα διαθέσω κατάλληλο προσωπικό με αντίστοιχες άδειες και θα είναι ασφαλισμένο.

- Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

και γενικά

- Δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι Οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

8.6 Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.7 Φορολογική ενημερότητα

8.8 Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

8.9 Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

8.10 Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο), φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

8.11 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

8.12 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (Άρθρο 8, παράγραφοι 8.1-8.10).

8.13 Τα ανωτέρα  πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαγωνιζόμενος θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Άρθρο 9ο:   Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

9.1 Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορέας έχουν επικαλεστεί ότι επιθυμούν να στηριχθούν στις ικανότητες άλλων φορέων, τότε θα πρέπει να αποδεικνύεται στην αναθέτουσα αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:

(α) Για την δάνεια επαγγελματική εμπειρία:

(i) σχετική έγγραφη δέσμευση του τρίτου φορέα, που θα απευθύνεται προς την αναθέτουσα αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση να συνάπτεται έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου με τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, για την προμήθεια των αγαθών ή εγκατάσταση αυτών, ή

(ii) έγγραφη συμφωνία συνεργασία με τον διαγωνιζόμενο, διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου, ή

(iii) τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά που ζητούνται, από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου φορέα.

9.2 Κανένας δεν δύναται να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές.

9.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 78 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10ο:   Κατάθεση προσφορών

10.1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά (έντυπο προσφοράς χορηγείτε από την Υπηρεσία) μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λαρισαίων.

10.2 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς.

Στον φάκελο θα αναγράφεται η επισήμανση «ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ».

10.3 Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

10.4 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της παρούσης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των χώρων, τις συνθήκες εργασιών ως και τα συμβατικά στοιχεία.

10.5 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει µόνο µία προσφορά για όλα τα είδη που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη.

10.6 Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται.

10.7 Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.

10.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.9 Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων :

Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί  ποινή αποκλεισμού θα υπάρχουν :

α) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά,

β) Έγγραφα του Άρθρου 8,

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Στον εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο θα είναι ενυπόγραφη η προσφορά του Οικονομικού φορέα, συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί συνόλου του προϋπολογισμού. Η προσφερόμενη έκπτωση αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.  Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

10.10 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 11ο:   Αποσφράγιση  προσφορών

11.1 Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, αριθμούνται οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

11.2 Στην συνέχεια καταγράφονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα  ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους.

Κατόπιν ανακοινώνεται :

α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους του αποκλεισμού τους,  λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τους.

β. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

γ. Εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής  ο αρμόδιος υπάλληλος με γνωμοδότηση του προς τον Δήμαρχο που αποφασίζει σχετικά,  προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. στον προσωρινό μειοδότη.

δ. Με γνωμοδότηση προς τον Δήμαρχο, που αποφασίζει σχετικά,  προτείνεται η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Άρθρο 12ο:   Ενστάσεις

12.1 Για την άσκηση ένστασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 13ο:   Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

13.1 Κατά την εκτέλεση των δημοσίων  συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής μονοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

13.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων  συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 14ο:   Εκτέλεση σύμβασης – παραγγελία και παραλαβή ειδών

14.1 Η εκτέλεση και παραλαβή της προμήθειας, καθώς και των εργασιών εγκατάστασης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας  θα γίνει σύμφωνα µε τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4412/2016.

14.2 Ο ανάδοχος, µε δική του μέριμνα και έξοδα, οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη στα δημοτικά σχολικά κτίρια.

14.3 Η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου. Η παραλαβή των ειδών της εν λόγω προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Λαρισαίων, κατόπιν ελέγχου και δοκιμών.

14.4  Αποτύπωση Εγκαταστάσεων

Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης και της  έκτασης  κάθε  μέσου  και  να  παρέχουν  κάθε  δυνατή  πληροφορία   περί  αυτής (κατόψεις,  σχηματικά διαγράμματα κλπ).

Για τα παραπάνω  ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση.

14.5 Πριν την παράδοση των μέσων και εγκατάσταση αυτών ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην υπηρεσία  Φάκελο Τεχνικών Φυλλαδίων και πιστοποιητικά των υπό ένταξη υλικών.

14.6.2 Ο συγκεντρωτικός πίνακας των υλικών θα έχει την ως κάτωθι μορφή :

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

| Α/Α | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ | ΤΥΠΟΣ | ΑΡ.ΤΙΜ. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

14.7 Παράλληλα, ο ανάδοχος θα καταθέσει Πρόγραμμα προληπτικής και τακτικής συντήρησης των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

14.8 Με το πέρας των δοκιμών ο ανάδοχος προμηθευτής θα συντάξει  εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης  των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

14.9 Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο :

14.10 Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας και υποβολή αυτού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

14.11 as built σχέδια κατόψεων και σε ηλεκτρονική μορφή με πλήρη χωροταξική καταγραφή τις διάταξης των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας,  καθώς και φωτογραφίες κατά το στάδιο των εργασιών.

Άρθρο 15ο:   Παροχή πληροφοριών

15.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και η παρούσα διατίθενται από το κτίριο του Δημαρχείου Λάρισας, οδός Ι. Δραγούμη, αρ. 1

- Πληροφορίες : 4ος όροφος, γραφείο 13, τηλ.:2413-500278.

- Αρμόδιος : κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας

- Ώρες παροχής πληροφοριών : 7,00 π.μ. έως 15,00 μ.μ.

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Τα υπό προμήθεια υλικά μετά εργασιών εγκατάστασης είναι τα παρακάτω :

| α/α | Είδος | Ποσότητα | Τιμή (€) ανά τεμάχιο | Συνολικό Κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πυροσβεστήρας Pa-6 kg | 24,00 | 25,00 | 600,00 |
| 2 | Πυροσβεστήρας CO2 | 12,00 | 79,00 | 948,00 |
| 3 | Πυροσβεστήρας Pa-12 kg | 4,00 | 58,00 | 232,00 |
| 4 | Φωτιστικά Ασφαλείας LED | 61,00 | 42,00 | 2.562,00 |
| 5 | Κομβίο συναγερμού | 14,00 | 29,00 | 406,00 |
| 6 | Φαροσειρήνες | 8,00 | 60,00 | 480,00 |
| 7 | Πυροσβεστικά Ερμάρια | 20,00 | 135,00 | 2.700,00 |
| 8 | Ανιχνευτές καπνού | 55,00 | 84,00 | 4.620,00 |
| 9 | Ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί | 10,00 | 78,00 | 780,00 |
| 10 | Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών | 1,00 | 208,00 | 208,00 |
| 11 | Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών | 1,00 | 253,00 | 253,00 |
| 12 | Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών | 1,00 | 325,00 | 325,00 |
| 13 | Συσσωρευτές πινάκων ανίχνευσης | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 14 | Επισκευή Πυροσβεστικού ερμαρίου | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 15 | Αποξηλώσεις/αποκαταστάσεις εν γένει | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16 | Δοκιμές πυροσβεστικού συγκροτήματος | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| 17 | Μεταφορά πίνακα ανίχνευσης | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 18 | Πυράντοχες θύρες (μονόφυλλες) 60min (m2) | 6,00 | 230,00 | 1.380,00 |
| 19 | Πυράντοχες θύρες(δίφυλλες) 60 min (m2) | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| Δαπάνη προμήθειας (€) | 17.214,00 |
| Δαπάνη για τον Φ.Π.Α. 24% (€) | 4.131,36 |
| Σύνολο Δαπάνης (€) | 21.345,36 |

(Είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (21.345,36 € περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24%.)

2. Η ως άνω αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας  στις  τρέχουσες  τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή  μεταφοράς,    παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας στην οριστική θέση, των ανωτέρω αγαθών.

3. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καλής ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όλα  τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.

4. Επίσης περιλαμβάνουν τα γενικά έξοδα, τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ και λοιπό Ταμείο, τα δώρα εορτών, το φόρο εισοδήματος και γενικά κάθε δαπάνη για την παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία.

5. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων.

6. Η αξία των υλικών συντήρησης περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές, χωρίς να είναι δεκτή καμία παρερμηνεία για το θέμα αυτό.

7. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός ως προς τις ποσότητες, δεδομένου ότι δεν δύναται να προσδιορισθούν εκ των προτέρων επακριβώς οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να γίνει ανακατανομή στις ποσότητες, αλλά μέχρι του ύψους του συμβατικού ποσού.

8. Στις τιμές των ανιχνευτών και των πινάκων ανίχνευσης περιλαμβάνονται και του αναγκαίου μήκους αναλογούντα καλώδια LIYCY (ενδεικτικά 800m), πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου (12x12 και 15 x 15), καθώς και τα τροφοδοτικά καλώδια ΝΥΜ/ΝΥΑ 3 x1.5 και οι ηλεκτρικές ασφάλειες 10 Α.

9. Στις τιμές των πυροσβεστικών ερμαρίων περιλαμβάνονται και του αναγκαίου μήκους αναλογούντα υλικά, όπως χαλκοσωλήνας DN15 (ενδεικτικά 75m)με τους αντίστοιχους διακόπτες ½’’.

10. Στις τιμές περιλαμβάνεται και η καταβολή ποσού 10,00 € (για κάθε Σχολική Μονάδα) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για την χορήγηση του “βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας” από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

11. Χρόνος παράδοσης υλικών μετά εργασιών εγκατάστασης και δοκιμών : 60 ημέρες.

12. Χρόνος εγγύησης : 12 μήνες

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, με την πινακίδα σήμανσης, κατασβεστικής ικανότητας 21A-113B-C τουλάχιστον.

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2, φορητός γομώσεως 5 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, με την πινακίδα σήμανσης, κατασβεστικής ικανότητας 55B-C τουλάχιστον δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. (12 τεμ.)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, με την πινακίδα σήμανσης, κατασβεστικής ικανότητας 21A-113B-C τουλάχιστον.

Φωτιστικό ασφάλειας με λαμπτήρες LED, ενδεικτ. ή ισοδύναμου τύπου SLD-28-SP

Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας με LEDs, ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου GR-8leds, της OLYMPIA ELECTRONICS μη συνεχούς λειτουργίας 220-240V AC και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, αυτοκόλλητα διαφανές κατάλληλα για κάθε κατεύθυνση.

Χειροκίνητοι ηλεκτρικοί αγγελτήρες (κομβία συναγερμού)

Κομβίο συναγερμού με πλαστικό κάλυμμα, με κλειδί test-reset ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου BS-536 της OLYMPIA ELECTRONICS

Οπτικοακουστικές συσκευές συναγερμού (φαροσειρήνες)

Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς με φωτεινό επαναλήπτη και σειρήνα συναγερμού (φαροσειρήνα) ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου BS-531 της OLYMPIA ELECTRONICS

Πυροσβεστικό ερμάριο

Πυροσβεστικό ερμάριο το οποίο περιλαμβάνει ελαστικό σωλήνα μήκους 20.0 m, διαμέτρου Φ 19.0 mm, με ειδικό ακροφύσιο στην άκρη του, συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης μέσω βάνας 1/2’’. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση.

Ανιχνευτής ορατού καπνού

Ανιχνευτής ορατού καπνού συμβατικού τύπου, ενδεικτικός ή ισοδύναμός τύπος BS-655 της OLYMPIA ELECTRONICS

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός αυτόματος

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικού τύπου, ενδεικτικός ή ισοδύναμός τύπος BS-657 της OLYMPIA ELECTRONICS

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Μονόφυλλη μεταλλική ανοιγόμενη θύρα πυρασφαλείας, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επίχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας

Συμπεριλαμβάνεται και η εργασία αποξήλωσης της υφιστάμενης θύρας, καθώς η εργασία αποκατάστασης της επιφάνειας (μερεμέτι).

Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης

Πίνακας πυρανίχνευσης δύο ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης πλήρης, ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου BS-1632 της OLYMPIA ELECTRONICS

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης

Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης πλήρης, ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου BS-1634 της OLYMPIA ELECTRONICS

Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης

Πίνακας πυρανίχνευσης έξι ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης πλήρης, ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου BS-1636 της OLYMPIA ELECTRONICS

Δοκιμές πυροσβεστικού συγκροτήματος

Η δοκιμή του Π.Σ. περιλαμβάνει τα παρακάτω

- Έλεγχος  της  μπαταρίας  εκκίνησης και η αλλαγή της.

- Έλεγχος της  εφεδρικής  πετρελαιοκίνητης  αντλίας,

- Έλεγχος  λαδιών της  πετρελαιομηχανής και η συμπλήρωση τους εφόσον απαιτείται.

- Έλεγχος  πληρότητας πετρελαίου  κίνησης και η συμπλήρωση του εφόσον απαιτείται.

- Έλεγχος  τυχόν  διαρροών  στο  δίκτυο  σωληνώσεων,  έλεγχος  πυροσβεστικών  φωλεών, έλεγχος  της πίεσης στην πιο απομακρυσμένη Π.Φ., η οποία πρέπει να είναι 4,3 bar

- Έλεγχος  αυτόματου φορτιστή συσσωρευτή πυροσβεστικού συγκροτήματος ή προμήθεια νέου  εφόσον απαιτείται (5Ah, 12Volt φορτιστής συντήρησης).

- Αντικατάσταση σαλαμάστρας αντλιών.

- Έλεγχος και τυχόν επαναρίθμηση στους πιεζοστάτες του συστήματος και οπτικός έλεγχος της ένδειξης του μανομέτρου.

- Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση μανόμετρων και πιεζοστατών.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ | Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα 10-10-2017 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ |