| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ |  |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τα λιπαντικά θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης. Θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα και θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΑΠΑ-ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W-50 | 1. Απόδοση: ACEA E7-08, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, κατηγορίας ΙΙ, κατά API. S.H.P.D, με πρόσθετα οργανομεταλλικών ενώσεων για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. β. Έως EURO 4, για κινητήρες που δεν φέρουν φίλτρα σωματιδίων. γ. Χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W-40 | 1. Απόδοση: ACEA E7-12, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Μείγμα λιπαντικών, (ημισυνθετικό) κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ, κατά API. S.H.P.D, T.H.P.D., για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. β. Έως EURO 5, για κινητήρες που δεν φέρουν φίλτρα σωματιδίων ή είναι εφοδιασμένοι με S.C.R., E.G.R.,T.W.C., D.P.F. γ. Χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 | 1. Απόδοση: ACEA E9-12, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, κατά API (PAOs). U.H.P.D., V.H.P.D., για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. β. Έως EURO 6, για κινητήρες που είναι εφοδιασμένοι με S.C.R., E.G.R.,T.W.C., D.P.F. γ. Low-SAPS 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 5W-30 | 1. Απόδοση: MAN M3677. 2. Έγκριση: : Θα φέρει πιστοποίηση από τη MAN. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, κατά API (PAOs). U.H.P.D., V.H.P.D., για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. β. Έως EURO 6, για κινητήρες που είναι εφοδιασμένοι με S.C.R., E.G.R.,T.W.C., D.P.F. γ. Low-SAPS 3. Συσκευασία: Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 20 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 | 1. Απόδοση: ACEA Α3/B4-12, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, κατά API (PAOs), έως EURO 6, για πολυβάλβι-δους ή μη κινητήρες, συμβατικούς ή υπερτροφο-δοτούμενους (Turbo), καταλυτικούς και μη, βενζί-νης ή πετρελαίου, άμεσης έκχυσης (injection). β. Υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα. Αποτροπή της επικάθισης λάσπης ή άλλων εναποθέσεων στους κινητήρες. γ. υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ | 1. Απόδοση: ISO-L-EGD, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, κατά API (PAOs) για 2-χρονους κινητήρες, με ή χωρίς καταλύτη, απλούς ή injection, με πρόσθετα μείωσης καπνού και αποθέσεων. Πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της της Ε.Ε., για τα λιπαντικά. β. Άριστες λιπαντικές ιδιότητες, χαμηλή τάση ανθράκωσης, υψηλή καθαρότητα σε πολύωρη χρήση με πλήρες φορτίο, αποφυγή επικαθίσεων στο περίβλημα, στο έμβολο, στις βαλβίδες και το μπουζί. γ. Απαλλαγμένο, κατά την καύση από τέφρα θειικού ασβεστίου ή νατρίου. Χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. δ. Βιοαποικοδομήσιμο, άκαπνο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 3. Συσκευασία: Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 1 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SAE 10W-30/80W | 1. Απόδοση: JOHN DEER JDM J20C. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και τροποποιητών τριβής. β. Κατάλληλο για τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού, υδραυλικών συστημάτων και πέδησης με σύστημα εμβαπτιζόμενων φρένων ή μη, των γεωργικών μηχανημάτων τεχνολογίας U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil) και των μηχανημάτων έργου, νέας και παλαιότερης τεχνολογίας, ατμοσφαιρικών και υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων. γ. υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα, δεν θα προσβάλει τα ελαστομερή 3. Συσκευασία: Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 20 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | 1. Απόδοση: ALLISON TES-295. 2. Έγκριση: Θα φέρει πιστοποίηση από την ALLISON. 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (ATFs) που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, με πρόσθετα βελτίωσης των αλλαγών των ταχυτήτων και του θορύβου με πιστοποίηση κατά Allison. β. Υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα, δεν θα προσβάλει τα ελαστομερή, θα αποτρέπει, τη διάβρωση, την οξείδωση, τον αφρισμό και τις εναποθέσεις στο σύστημα. 4. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ SAE 75W-90 LS | 1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, οδοντωτών τροχών, για συγχρονισμένα ή μη κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών υποειδών αξόνων με σύστημα περιορισμένης ολίσθησης και μονάδων τελικής μετάδοσης σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου φορτηγών και εργοταξιακού εξοπλισμού, υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης και πρόσθετα υψηλών πιέσεων. β. Σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστημάτων σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την διάβρωση, του αφρισμού, και των εναποθέσεων στο σύστημα. γ. Συμβατό με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 3. Συσκευασία: Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 20 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 75W-90 | 1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, οδοντωτών τροχών, για συγχρονισμένα ή μη κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών υποειδών αξόνων με σύστημα περιορισμένης ολίσθησης και μονάδων τελικής μετάδοσης σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου φορτηγών και εργοταξιακού εξοπλισμού, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων. β. Σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστημάτων σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την διάβρωση, του αφρισμού, και των εναποθέσεων στο σύστημα. γ. Συμβατό με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 3. Συσκευασία: Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 20 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 80W-90 | 1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, οδοντωτών τροχών, για συγχρονισμένα ή μη κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικών υποειδών, ελικοειδών ή κωνικών γραναζιών, σε συστήματα ατέρμονα κοχλία, αξόνων και μονάδων τελικής μετάδοσης σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου φορτηγών και εργοταξιακού εξοπλισμού, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων β. Σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστημάτων σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την διάβρωση, του αφρισμού, και των εναποθέσεων στο σύστημα. γ. Συμβατό με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 90W | 1. Απόδοση: API GL-4, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, οδοντωτών τροχών, για συγχρονισμένα ή μη κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικών υποειδών, ελικοειδών ή κωνικών γραναζιών, σε συστήματα ατέρμονα κοχλία, αξόνων και μονάδων τελικής μετάδοσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων β. Σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστημάτων σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την διάβρωση, του αφρισμού, και των εναποθέσεων στο σύστημα. γ. Συμβατό με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 32 | 1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο και για όλα τα νέας τεχνολογίας υδραυλικά συστήματα και όλους τους τύπους υδραυλικών αντλιών β. Σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστημάτων σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την διάβρωση, του αφρισμού, και των εναποθέσεων στο σύστημα. γ. Συμβατό με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 | 1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο και για όλα τα νέας τεχνολογίας υδραυλικά συστήματα και όλους τους τύπους υδραυλικών αντλιών β. Σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστημάτων σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την διάβρωση, του αφρισμού, και των εναποθέσεων στο σύστημα. γ. Συμβατό με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 | 1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο και για όλα τα νέας τεχνολογίας υδραυλικά συστήματα και όλους τους τύπους υδραυλικών αντλιών β. Σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστημάτων σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την διάβρωση, του αφρισμού, και των εναποθέσεων στο σύστημα. γ. Συμβατό με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΓΡΑΣΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ (Li-Complex) NLGI 00 | 1. Ταυτοποίηση: ISO-L-XCCHB00. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Ρευστό γράσο σύμπλοκου σάπωνα Λιθίου/Ασβεστίου ή Λιθίου/Νατρίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων με βασικό λιπαντικό ορυκτής βάσης. β. Υψηλή προσκολλησημότητα στα μέταλλα, αντοχή, σταθερότητα στην καταπόνηση από διάτμηση, φορτία, ακραίες πιέσεις, οξείδωση και διάβρωση. γ. Αντίσταση στην απόπλυση, καλή συμπεριφορά στην άντληση ακόμη σε χαμηλές θερμοκρασίες (-30 °C ÷ 120 °C). δ. Δεν θα περιέχει μόλυβδο ή άλλα βαρέα μέταλλα. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Li-Complex MoS2) NLGI 2 | 1. Ταυτοποίηση: ISO L-XCCHB2. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Μαλακό γράσο σύμπλοκου σάπωνα Λιθίου/Ασβεστίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και διθειούχου Μολυβδαινίου (MoS2) και βασικό λιπαντικό ορυκτής βάσης. β. Κατηγορία LB & GC, για φορτηγά, αγροτικά και χωματουργικά μηχανημάτων, κατάλληλο για την λίπανση ένσφαιρων τριβέων, γραμμικών εδράνων ολίσθησης, μηχανικών – τηλεσκοπικών βραχιόνων και αγκίστρων, συστημάτων διεύθυνσης, αποσβεστήρων και πλαισίων που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες εργασίας (μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υψηλές πιέσεις, μεγάλες ταχύτητες, κραδασμούς, παρουσία ύδατος ή υγρασίας). γ. Υψηλή προσκολλησημότητα στα μέταλλα, αντοχή και σταθερότητα στην καταπόνηση από διάτμηση, αποτροπή της οξείδωσης και της φθοράς. δ. Υψηλή θερμική σταθερότητα σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-30 °C ÷ 120 °C) και αντίσταση στην απόπλυση. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 1. Απόδοση: RAL-UZ 48, ή οποιαδήποτε άλλη που πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της Ε.Ε. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Λιπαντικό, ορυκτής ή άλλης βάσης που θα πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της Ε.Ε.. β. Περιέχει συγκολλητικά και βελτιωτικά πρόσθετα που αποτρέπουν την οξείδωση και τη φθορά και εξασφαλίζουν την προστασία ολόκληρου του συστήματος λίπανσης την ψύξη και την απομάκρυνση προσκολλούμενων υλικών. γ. Αποτρέπει την εκτεταμένη επιμήκυνση της αλυσίδας. δ. ικανότητα ροής ακόμη και σε χαμηλές, υπό του μηδενός, θερμοκρασίες ε. Δεν εκλύει καπνό κάτω από δύσκολες συνθήκες χρήσης και είναι βιοαποικοδομήσιμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 3. Συσκευασία: Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 20 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ) | 1. Απόδοση: BS 6580:2010, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Υψηλής ποιότητας μη προδιαλυμένο υγρό, Μονοαιθυλενογλυκόλης με φιλικά προς το περιβάλλον πρόσθετα (τεχνολογίας ΟAT). Σε αναλογία 50/50 θα παρέχει προστασία στους -35°C και σε αναλογία 1/3 στους -15°C, κατ’ ελάχιστον. β. Προστασία σε χαμηλές και ψηλές θερμοκρασίες (-35°C 50/50 έως +105°C κατ’ ελάχιστον). γ. Αντισκωριακή προστασία, προστασία κατά του αφρισμού, της σπηλαίωσης των εναποθέσεων. Δεν περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, πυρίτιο και βόριο. δ. Συμβατό με τα ελαστομερή, τις σωληνώσεις των ψυκτικών συστημάτων από αλουμίνιο, κράματα χαλκού και των κινητήρων από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ή συνδυασμό των δύο και με όλα τις ιδίας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ (ΠΡΟΔΙΑΛΥΜΕΝΟ) | 1. Απόδοση: BS 6580:2010, κατ’ ελάχιστον. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Υψηλής ποιότητας προδιαλυμένο υγρό, Μονοαιθυλενογλυκόλης με φιλικά προς το περιβάλλον πρόσθετα (τεχνολογίας ΟAT). β. Προστασία σε χαμηλές και ψηλές θερμοκρασίες (-30°C έως +105°C κατ’ ελάχιστον). γ. Αντισκωριακή προστασία, προστασία κατά του αφρισμού, της σπηλαίωσης των εναποθέσεων. Δεν περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, πυρίτιο και βόριο. δ. Συμβατό με τα ελαστομερή, τις σωληνώσεις των ψυκτικών συστημάτων από αλουμίνιο, κράματα χαλκού και των κινητήρων από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ή συνδυασμό των δύο και με όλα τις ιδίας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. 3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 216,5 lt.) | ΝΑΙ |  |  |

Λάρισα  … /… / 2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι ζητούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν τα είδη των καυσίμων ή λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια ή άλλα έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

|  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών |
| --- | --- |
| Ελέγχθηκε Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | Θεωρήθηκε Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών |