|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.Κ. : 412 22 | Λάρισα 16-08-2018 Αρ. Πρωτ.: 28040 |
| --- | --- | --- |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

Αρμόδιος: Τσιάρας Μιχαήλ

Τηλ.: 2413 500249

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Κ.Α.: 30.7135.41040

CPV: 45223110 - 0

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση τέντας στις κερκίδες του ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Πολιτείας.

Οι διαστάσεις της τέντας θα είναι 21,50μ.χ6,80μ. και για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί οδηγός από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 85χ130, για προβολή άνω των 6,00μ. Η κατασκευή θα γίνει από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς με κολόνες διατομής 120χ120χ3 και στηθαία διατομής 100χ50χ3.

Τα αλουμίνια (οδηγοί–κόντρες–αντίβαρα) θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα αλουμινένια μέρη πρέπει να έχουν εγγύηση αντισκωρική και μη αλλοίωσης τους στον χρόνο.

Όλα τα απαραίτητα χαλύβδινα μέρη θα είναι ΙΝΟΧ, ενώ τα πλαστικά μέρη θα είναι κατασκευασμένα από NYLON ή TEFLON, για μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και ελαχιστοποίηση των τριβών και των θορύβων.

Το ύφασμα της τέντας θα είναι block-out σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας και θα φέρει εγγύηση. Η τέντα θα είναι ηλεκτρικά τηλεχειριζόμενη, θα περιλαμβάνει ασύρματα μοτέρ και η κίνηση στους οδηγούς θα δίνετε με κιβώτιο που θα περιλαμβάνει το μοτέρ και μια σειρά με γρανάζια για να δυναμώνει την ιπποδύναμη του μοτέρ.

Προϋπολογισμός: 24.800,00 € (20.000,00 + 4.800,00 ΦΠΑ 24%)

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ