ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								ΛΑΡΙΣΑ  22/06/2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 44249

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K.: 412 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πέτρος

ΤΗΛ.:	2413 – 500.275

FAX:	2410 – 251.339

e-mail: hm@larissa-dimos.gr

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η -  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΛΟΥ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 	19.188,00 €  μετά του ΦΠΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 	ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

( ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑ: 30.7135.44022

Αρ Αποφ. Οικ. Επιτροπής

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα συστήματα παραγωγής Θεατρικού  Φωτισμού του «Θεσσαλικού Θεάτρου» , συστήματα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια (αγοράσθηκαν  το  1989), χρειάζονται αντικατάσταση λόγω παρέλευσης πολλών  ετών  λειτουργίας τους με συνέπεια την συνεχή ύπαρξη σοβαρών και  αξεπέραστων προβλημάτων κατά την διάρκεια των  παραστάσεων , έλλειψη βασικών ανταλλακτικών και τεχνολογία άκρως ξεπερασμένη για τα σημερινά δεδομένα .

Κύριοι στόχοι- Κύριοι περιορισμοί

Κύριος στόχος με βάση όλα τα ανωτέρω  είναι ο σωστός σχεδιασμός ώστε  να γίνει η και η αντικατάσταση των παλαιών και η προμήθεια νέων συστημάτων – συσκευών παραγωγής θεατρικού φωτισμού που θα προσφέρουν  ασφάλεια, σύγχρονη λειτουργικότητα στους χρήστες με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και του τελικού αποτελέσματος.

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο προμήθειας

Γενικά

Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό παραγωγής θεατρικού  φωτισμού  και συγκεκριμένα όλες τις απαραίτητες συσκευές θεατρικού φωτισμού , συστήματα και παρελκόμενα αυτών, που έχουν σχέση και διασφαλίζουν την Θεατρική και Πολλαπλών  Χρήσεων  λειτουργία του Χώρου του Θεάτρου του Μύλου .

Αναλυτικά

Το αντικείμενο ταξινομείται σε βασικές ομάδες εργασιών, κατασκευών και προμηθειών, ανάλογα με την χρήση της κεντρικής αίθουσας.

Από το 1992  η αίθουσα του  «ΘΕΑΤΡΟΥ του  ΜΥΛΟΥ » μπορεί να εξυπηρετεί με ιδιαίτερη επιτυχία και αξιοπιστία τις εξής χρήσεις:

• Θεατρικές παραστάσεις

• Εκδηλώσεις λόγου – Προβολές

• Μουσικές εκδηλώσεις

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις οικονομικού έτους 2015 (ΚΑ: 30.7135.44022).

Η προμήθεια του υλικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 2ο – Τεχνική περιγραφή  - Τεχνικές Προδιαγραφές

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού παραγωγής θεατρικού  φωτισμού  και συγκεκριμένα όλες τις απαραίτητες συσκευές θεατρικού φωτισμού , συστήματα και παρελκόμενα αυτών, που έχουν σχέση και διασφαλίζουν την Θεατρική και Πολλαπλών  Χρήσεων  λειτουργία του Χώρου του Θεάτρου του Μύλου .

όπως αυτά περιγράφονται από τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

2.1. Σύστημα θεατρικού φωτισμού

Σύστημα παραγωγής Θεατρικού φωτισμού αποτελούμενο από :

2.1 α. Ψηφιακή κονσόλα φωτισμού (τεμάχιο 1 ) με :

Ψηφιακή κονσόλα θεατρικού φωτισμού DMX με εξωτερική οθόνη αφής 19’’ ,  με εύκολη λειτουργία προγραμματισμού , αθόρυβη λειτουργία , υποστήριξη media server :

Κανάλια : > 3000 
Cues: > 3000
Cue stacks: >1200
Groups: >1000

DMX Universes: >4

Play back faders >8

Pages > 60

Button λειτουργιών  > 12

USB ports: > 2 DMX ports >2 Network ports >2 USB ports >2 Είσοδο ήχου (audio in) Δυνατότητα ορισμού λειτουργιών των faders από τον χρήστη Εσωτερικός ethernet διακόπτης Aρχιτεκτονική network Ενσωματωμένο web server Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής οθόνης αφής , Υποστήριξη λειτουργιών midi & audio Διαθέτει ενσωματωμένο UPS ,Οθόνη ενδείξεων ενσωματωμένη στη κονσόλα H κονσόλα παραδίδεται με USB to DMX interface.

2.1β. Laptop ( τεμάχιο 1) με :

|  Τύπος Φορητού Laptop  Μοντέλο Επεξεργαστή i7-5500U  Χωρητικότητα Δίσκων 500 GB  Μέγεθος Μνήμης RAM4 GB  Μέγεθος Οθόνης15.6''  Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 (64bit)  Chipset Κάρτας Γραφικών nVidia GeForce 840M  Μνήμη Κάρτας Γραφικών 2GB 2.1γ. Eξασθενητές Dimmers 6 X 3 ΚW (τεμ.12) Αυξομειωτής έντασης φωτισμού ψηφιακός DMX 512 με : - 6 κανάλια εξόδου 6 Χ 3 KW το κανάλι - Διακόπτης ON/OFF 3 X 32 A - 6 ασφαλειοθήκες - 6 πρίζες ισχύος schuko - πρίζα αρσενική τροφοδοσίας 5 Χ 32 Α - 2 βύσματα ΧLR 3pin για ψηφιακή είσοδο και έξοδο DMX 512 - 3 display ενδείξεων - 5 led λειτουργιών - 4 button λειτουργιών - τροφοδοσία 3 X 230 VAC /45-65 Hz - ισχύς εξόδου 3 KW ανά κανάλι - Βάρος <8Kg 2.1δ. DMX SPLITTER (τεμ.1) Ψηφιακός ενισχυτής σήματος DMX 1:4 με : Διανομέας σήματος DMX, 1 είσοδος σε 4 εξόδους με ηλεκτρικό isolator. Εξωτερικό φινίρισμα μαύρο. DMX In & Out με 3πινα & 5πινα XLR. Τάση λειτουργίας: AC 120V/240V. 2.1ε. Flight Case για την κονσόλα φωτισμού (τεμ. 1) Flight case για την προσφερόμενη κονσόλα φωτισμού . Άρθρο 3ο Χρόνος ισχύος προσφοράς – Τόπος παράδοσης Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα του διαγωνισμού. Η παράδοση του υλικού θα γίνει στο σύνολο της ποσότητας και όχι τμηματικά στο χώρο του ΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑ και συγκεκριμένα στο κτίριο του θεσσαλικού θεάτρου που βρίσκεται στον ανωτέρω χώρο, επί εδάφους, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, με μέσα και προσωπικό που βαρύνουν αποκλειστικώς την προμηθεύτρια εταιρία. Η παράδοση και μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας από τη λήψη της παραγγελίας. Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σαφώς καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητουμένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυμητά , όπως επίσης και μερικές αποκλίσεις από τα ζητούμενα. Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η προσφορά ως προς τη συνολική της τιμή δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του συνολικού προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 4ο: Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού, από τα παρακάτω: α) ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη και εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων (prospectus) του οίκου κατασκευής. β) Πιστοποιητικό CE ή υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του προμηθευτή ή/και του κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών Λάρισα 22.06.2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |
| --- | --- |