| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1, (Τ.Θ.: 1259) Ταχ. Κώδικας: 411 10 ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες : Χρήστος ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Τηλέφωνο : 2413.500.330 FAX : 2410.250.372 E-mail : tpe@larissa-dimos.gr, admin@larissa-dimos.gr | Λάρισα 20 / 10 / 2016 Αρ.Πρωτ.: 70321 |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.540,80 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΤΟΣ: 2016

Περιεχόμενα

ΤΕΧΝΙΚη ΕΚΘΕΣΗ	3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ	5

Α       ΠΟλυλειτουργικοσ εκτΥΠωτησ	…6

B      δικτυακοσ αποθηκευτικοσ χωροσ (nas)...	7

Γ      ανταλλακτικα η/υ & λοιπου εξοπλισμου	…9

Δ      ανταλλακτικα υποδομησ δικτυου	10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	12

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση σύνταχθηκε για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών έχοντας πάντα σαν στόχο την δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου παροχής Υπηρεσιών, αναζητά, μελετά και σχεδιάζει καινούριους τρόπους για την βελτίωση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, με σκοπό την διευκόλυνση αλλά και την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών σε συστήματα πληροφορικής και σύγχρονων περιφερειακών συσκευών.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και την αξιολόγηση των αναγκών των Υπηρεσιών σε μηχανογραφική υποδομή από το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών και αφορά την προμήθεια νέου βοηθητικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για την όσο δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί για το έτος 2016 στο ποσό των 13.540,80 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 70.7134.90004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ» (10.416,00 €) και Κ.Α. 70.6673.90001 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (3.124,80 €).

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη σχετική διαδικασία.

Ο εξοπλισμός πρόκειται να καλύψει ανάγκες που αναλύονται στους παρακάτω πίνακες και να βαρύνει τους συγκεκριμένους Κ.Α.

| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | Κ.Α. |
| Α | ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | 1 | 70.7134.90004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ» |
| Β | ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (NAS) | 1 |  |

| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | Κ.Α. |
| Γ1 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ | 15 | 70.6673.90001 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» |
| Γ2 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ | 8 |  |
| Γ3 | POE ADAPTOR | 4 |  |
| Γ4 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ | 10 |  |
| Γ5 | FUSER UNIT HP LJ P3005 | 2 |  |
| Γ6 | LEXMARK E450 PAPER FEED TIRES | 4 |  |

| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | Κ.Α. |
| Δ1 | RACK ΕΠΙΤΟΙΧIΟ 19΄΄ | 3 | 70.6673.90001 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» |
| Δ2 | PATCH PANEL 19΄΄ | 3 |  |
| Δ3 | RJ45 JACK | 100 |  |
| Δ4 | RJ45 JACK ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ | 20 |  |
| Δ5 | ΚΑΛΩΔΙΟ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ) | 1 |  |
| Δ6 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ RACK | 4 |  |

Λάρισα 20/10/2016			Λάρισα 20/10/2016			Λάρισα 20/10/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ				ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας			     Ο Προϊστάμενος Τμήματος		     Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Πουλτσίδης Αθανάσιος		          Τοπαλίδης Χρήστος			          Αριστοτέλης Κωστούλας

ΤΕ19 Πληροφορικής με βαθμό Γ΄	ΠΕ11 Πληροφορικής με βαθμό Α΄		    ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός 											                 με βαθμό Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η περιγραφή  των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους  τμημάτων της προμήθειας έχει  γίνει με την καταγραφή σε ανεξάρτητους πίνακες των βασικών προδιαγραφών για κάθε ένα από αυτά (πολυλειτουργικός εκτυπωτής, δικτυακός χώρος αποθήκευσης (NAS) και ανταλλακτικά).

Οι απαντήσεις σε κάθε μία προδιαγραφή θα πρέπει να γίνουν με  μεγάλη σαφήνεια από τους υποψήφιους αναδόχους ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς η ικανοποίηση των προδιαγραφών.  Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η καταγραφή της απάντησης μέσα στον πίνακα θα πρέπει να αναλυθεί σε αντίστοιχο τεχνικό παράρτημα και στον πίνακα θα καταγραφεί σαφής παραπομπή σε αυτό (κεφάλαιο, σελίδα, παράγραφος) του σημείου που τεκμηριώνεται η ικανοποίηση της προδιαγραφής. Οι προσφορές μπορούν να γίνουν για όλες ή και μία από τις ομάδες εξοπλισμού ή ανταλλακτικών Α, Β, Γ και Δ. Η αξιολόγηση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε ομάδα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που διατυπώνονται στους πίνακες συμμόρφωσης ανεξάρτητα από το αν το συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση ή όχι.

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών μπορεί να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν  να υποβάλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργιος (όχι refurbished) και σύγχρονης τεχνολογίας με πρόσφατη ημερομηνία ανακοίνωσης (κατά προτίμηση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς), να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του και να φέρει σήμανση (πιστοποιητηκα) CE, EPA Energy Star (εξοικονόμηση ενέργειας) και προστασίας περιβάλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 και ISO14001 ή ισοδύναμα και δραστηριότητα στην παγκόσμια αγορά.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

α) Στήλη α/α :

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (HARDWARE OR SOFTWARE) :

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ) :

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της αντίστοιχης προδιαγραφής.

δ) Στήλη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) :

Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή:

«ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου της υποχρεωτική απαίτησης.

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ :

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πρέπει να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα.

# Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

| Α | ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Α1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| Α1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δικτυακό τόπο για την on-line υποστήριξη της συσκευής. Δηλαδή θα δίνεται η δυνατότητα για το συγκεκριμένο τύπο ή μοντέλο, το κατέβασμα (download): οδηγών, αναβαθμίσεων firmware, λογισμικού υποστήριξης, εγχειριδίων χρήσης, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | Ο τύπος της συσκευής θα φέρει από το εργοστάσιο του κατασκευαστή το δικό της αριθμό παραγωγής, που θα πιστοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα ότι τουλάχιστον συμμορφώνεται με επιτρεπτά από την Ε. Ε. πρότυπα ασφάλειας τύπου ΕΝ60950-1 (ή ισοδύναμα). Ο κατασκευαστής της θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, ή ισοδύναμα | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | Ημερομηνία ανακοίνωσης του προσφερόμενου μοντέλου (να είναι κατά το δυνατό πρόσφατο) | ΝΑΙ |  |  |
| Α2 | ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| Α2.1 | Έγχρωμο πολυμηχάνημα | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.2 | Διάσταση | ( 36΄΄ |  |  |
| Α2.3 | Λειτουργία σχεδίασης (print) | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.4 | Λειτουργία σάρωσης (scan) | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.5 | Λειτουργία αντιγραφής (copy) | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.6 | Μνήμη (GB) | ( 1 GB |  |  |
| Α2.7 | Θύρες εισόδου/εξόδου τουλάχιστον | 2 |  |  |
| Α2.7.1 | Θύρα USB 2.0 Hi-Speed τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.7.2 | Θύρα Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX τύπου RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.8 | Ενσωματωμένη υποστήριξη Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 /b/g/n) | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.9 | Έγχρωμη οθόνη αφής με κινούμενες εικόνες και πραγματική προεπισκοπήσεις εκτύπωσης από το πρόγραμμα οδήγησης | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.10 | Να είναι συμβατός με τα λειτουργικά συστήματα Windows XP, 7 και 10 | ΝΑΙ |  |  |
| Α3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (PRINT) |  |  |  |
| Α3.1 | Έγχρωμος τεχνολογίας θερμικής εκτύπωσης ψεκασμού μελάνης ή ισοδύναμης | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2 | Ταχύτητα εκτύπωσης γραμμικού σχεδίου Α1 σε απλό χαρτί και οικονομική (sec/page) | ( 25 |  |  |
| Α3.3 | Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | 2400 X 1200 |  |  |
| Α3.4 | Μελάνια εκτύπωσης | ( 4 |  |  |
| Α3.5 | Κεφαλές εκτύπωσης μεγάλης διαρκείας | ( 1 |  |  |
| Α3.6 | Ακρίβεια γραμμών τουλάχιστον | +/- 0,2 % |  |  |
| Α3.7 | Αυτόματη ευθυγράμμιση χαρτιού | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8 | Να υποστηρίζει γλώσσες HP-GL/2, HP-RTL και HP PCL 3 GUI | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.9 | Ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδότης/δίσκος πολλαπλών φύλλων χαρτιού (paper tray) | έως και Α3+ |  |  |
| Α3.10 | Τροφοδοσία ρολού (roll feed) | έως και 36΄΄ |  |  |
| Α3.11 | Αυτόματος κόπτης | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.12 | Μέγιστο βάρος μέσων εκτύπωσης | έως και 220 gr/m² |  |  |
| Α3.13 | Μέγιστο πάχος μέσων εκτύπωσης | 0,30mm |  |  |
| Α4 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SCAN) |  |  |  |
| Α4.1 | Έγχρωμος σαρωτής | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.2 | Ταχύτητα σάρωσης | έως 11 cm/sec |  |  |
| Α4.3 | Μέγιστη οπτική ανάλυση έγχρωμης σάρωσης (dpi) | ( 600 |  |  |
| Α4.4 | Βάθος χρώματος (bit) | 24 |  |  |
| Α4.5 | Μέγιστη διάσταση σάρωσης | 914mm X 2,77m |  |  |
| Α4.6 | Μέγιστο πάχος μέσων σάρωσης | 0,80mm |  |  |
| Α4.7 | Τύπος αρχείου σάρωσης (μορφές αποθήκευσης) pdf, jpg, tiff | ΝΑΙ |  |  |
| Α5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (COPY) |  |  |  |
| Α5.1 | Έγχρωμη αντιγραφή κειμένων και σχεδίων | ΝΑΙ |  |  |
| Α5.2 | Μέγιστη οπτική ανάλυση (dpi) | ( 600 |  |  |
| Α5.3 | Μέγιστος αριθμός αντιγράφων (τεμ.) | έως και 99 |  |  |
| Α5.4 | Σμίκρυνση / Μεγέθυνση (%) | από 25 έως 400 |  |  |
| Α5.5 | Λειτουργίες (ρυθμίσεις) αντιγραφής όπως φωτεινότητα (ανοιχτό / σκούρο), αφαίρεση θορύβου περιβάλλοντος, αφαίρεση χρώματος περιβάλλοντος, αναστροφή (invert) σχεδίων, χρήση διαφανών μέσων εκτύπωσης, πλήρης σάρωση 36΄΄, αλλαγή μεγέθους, αυτόματη αφαίρεση μετατόπισης, χρώμα, ποιότητα κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| Α6 | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ |  |  |  |
| Α6.1 | Εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.2 | Η συσκευή θα διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό και θα λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220/230V (50/60Hz) | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.3 | Καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, USB για την διασύνδεση με τον σταθμό εργασίας μήκους 5 m και καλώδιο UTP cat 5e μήκους 5 m για την διασύνδεση με την τηλεπικοινωνιακή πρίζα) | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.4 | Βάση plotter με ρόδες | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.5 | Άξονας για ρολό (spindle) | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.6 | Καλάθι συλλογής εκτυπωμένων σχεδίων | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.7 | Δεύτερο άξονα εφεδρικό για ρολό (spindle) | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.8 | Αρχικά δοχεία μελάνης όλων των χρωμάτων όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.9 | Επιπλέων θα παραδοθούν 2 μαύρα και ένα σετ εγχρώμων μελανιών χωρητικότητας τουλάχιστον 69 ml, γνήσια του ίδιου κατασκευαστή και ημερομηνία λήξης 18 μήνες μετά την παράδοση | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.10 | Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.11 | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών (οικολογικός σχεδιασμός) | RoHS ή άλλο |  |  |
| Α6.12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια (επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη μέρα) | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.13 | Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης επιτόπου απόκρισης την επόμενη εργάσιμη μέρα για τρία (3) επιπλέον χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

| Β | ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (NAS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Β1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| Β1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.3 | Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δικτυακό τόπο για την on-line υποστήριξη της συσκευής. Δηλαδή θα δίνεται η δυνατότητα για το συγκεκριμένο τύπο ή μοντέλο, το κατέβασμα (download): οδηγών, αναβαθμίσεων firmware, λογισμικού υποστήριξης, εγχειριδίων χρήσης, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.4 | Ο τύπος της συσκευής θα φέρει από το εργοστάσιο του κατασκευαστή το δικό της αριθμό παραγωγής, που θα πιστοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα ότι τουλάχιστον συμμορφώνεται με επιτρεπτά από την Ε. Ε. πρότυπα ασφάλειας τύπου ΕΝ60950-1 (ή ισοδύναμα). Ο κατασκευαστής της θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, ή ισοδύναμα |  |  |  |
| Β1.5 | Ημερομηνία ανακοίνωσης του προσφερόμενου μοντέλου (να είναι κατά το δυνατό πρόσφατο) | ΝΑΙ |  |  |
| Β2 | ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| Β2.1 | NAS τύπου rack 19΄΄ για χρήση σε data center | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.2 | Form factor (U) | ( 2 |  |  |
| Β2.3 | Επεξεργαστής τουλάχιστον διπύρηνος | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.3.1 | Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (GHz) | ( 1,5 |  |  |
| Β2.3.2 | Ο επεξεργαστής θα ενσωματώνει μηχανισμό πράξεων κινητής υποδιαστολής (floating point engine) καθώς και μηχανισμό κρυπτογράφησης σε επίπεδο υλικού (hardware encryption engine) | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.4 | Μνήμη RAM τύπου DDR3/DDR3L τουλάχιστον (GB) | ( 2 |  |  |
| Β2.5 | Η συσκευή θα διαθέτει τουλάχιστον διακόπτη για το άνοιγμα και κλείσιμό της, ενδεικτικές λυχνίες καλής λειτουργίας των δίσκων, καθώς και διακόπτη reset | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.6 | Η συσκευή θα διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό και θα λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220/230V (50/60Hz) | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.6.1 | Εφεδρικό τροφοδοτικό (Redundant power supply) | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7 | Θέσεις για σκληρούς δίσκους | ( 4 |  |  |
| Β2.7.1 | Υποστήριξη δίσκων 3,5” ή 2,5" SAΤΑIII/SATAII και τύπου SSD 2,5" SATAIII/SATAII | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7.2 | Τοποθέτηση δίσκων στην πρόσοψη της συσκευής με ειδικές συρταρωτές θήκες | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7.3 | Υποστήριξη λειτουργίας αλλαγής δίσκων εν θερμώ (hot swappable drive) | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7.4 | Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα | ( 16 TB |  |  |
| Β2.7.5 | Δυνατότητα επέκτασης με εξωτερική συστοιχία δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7.6 | Υποστήριξη τουλάχιστον RAID 0, 1, 10, 5 | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.8 | Σύστημα αρχείων για εσωτερικούς και εξωτερικούς δίσκους | EXT4 |  |  |
| Β2.8.1 | Σύστημα αρχείων για εξωτερικούς δίσκους τουλάχιστον | EXT3, FAT, NTFS |  |  |
| Β2.9 | Συμβατότητα με δικτυακά πρωτόκολλα τύπου CIFS, NFS, FTP, AFP, WebDAV, iSCSI, SNMP, Telnet, SSH | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.10 | Κοινοί χρήση (διαχείριση) αρχείων (File sharing): Μέγιστο αριθμό χρηστών Μέγιστο αριθμό ομάδων χρηστών Μέγιστο αριθμό κοινόχρηστων φακέλων Μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων CIFS/FTP/AFP συνδέσεων | ΝΑΙ ( 2048 ( 256 ( 256 ( 512 |  |  |
| Β2.11 | Υποστήριξη δικαιωμάτων πρόσβασης στα Windows (Windows Access Control List) | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.12 | Υποστήριξη διασυνδεσιμότητας ετερογενών λειτουργικών συστημάτων όπως Windows και Linux | ΝΑΙ |  |  |
| Β3 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| Β3.1 | Θύρες USB 3.0 | ( 2 |  |  |
| Β3.2 | Θύρες eSATA | ( 1 |  |  |
| Β3.3 | Θύρες Gigabit Ethernet τύπου RJ45 | ( 2 |  |  |
| Β3.3.1 | Οι θύρες Ethernet να υποστηρίζουν link aggregation και failover | ΝΑΙ |  |  |
| Β4 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (HD DRIVE) |  |  |  |
| Β4.1 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.2 | Να είναι χαρακτηρισμένος από τον κατασκευαστή του για χρήση σε συστήματα τύπου NAS | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.3 | Αριθμός σκληρών δίσκων | ( 4 |  |  |
| Β4.4 | Hot-plug | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.5 | Δίαυλος SAS 6 Gbps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.6 | Χωρητικότητα ενός δίσκου (TB) | ( 4 |  |  |
| Β4.7 | Οι δίσκοι να είναι σε διάταξη RAID 5 | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ( 5 |  |  |
| Β5 | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ |  |  |  |
| Β5.1 | Υλικό τεκμηρίωσης που προβλέπει ο κατασκευαστής (εγχειρίδια χρήσης, συνοδευτικό λογισμικό κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Β5.2 | Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση | ΝΑΙ |  |  |
| Β5.3 | Η συσκευή θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε rack 19΄΄ | ΝΑΙ |  |  |
| Β5.4 | Ένας επιπλέων σκληρός δίσκος ίδιου τύπου με τους δίσκους που τοποθετήθηκαν στην συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| Β5.5 | Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Β5.6 | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών (οικολογικός σχεδιασμός) | RoHS ή άλλο |  |  |
| Β5.7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ( 3 |  |  |

| Γ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ1 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ |  |  |  |
| Γ1.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 15 |  |  |
| Γ1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.3 | Ισχύς (Watt) | ( 450 |  |  |
| Γ1.4 | Αθόρυβη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.5 | Συνδέσεις: 1x 20/24pin, 1x CPU 4pin, 1x Floppy Power, ( 2x Molex, ( 4x SATA τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.6 | Προστασία από υπερένταση, υπέρταση, υπόταση και βραχυκύκλωμα | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) | ( 2 |  |  |
| Γ2 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |
| Γ2.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 4(18V) + 4(12V) |  |  |
| Γ2.2 | Τάση εισόδου 230VAC / 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.3 | Τάση εξόδου 18VDC / 1.0A και 12VDC / 1.0A | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.4 | 2.1 mm DC jack με εσωτερικό "+" | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3 | POE ADAPTOR |  |  |  |
| Γ3.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 4 |  |  |
| Γ3.2 | Τάση εισόδου 230VAC / 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.3 | Τάση εξόδου 24VDC / 1.0A | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.4 | Είσοδος LAN / POE τύπου RJ45 με γείωση | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.5 | Ενδεικτική λυχνία καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.6 | Καλώδιο τροφοδοσίας με γείωση | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |
| Γ4.1 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.2 | Ποσότητα (τεμάχια) | 10 |  |  |
| Γ4.3 | Τάση εισόδου 12VDC με 2 καλώδια | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.4 | Θόρυβος | ( 35 dBA |  |  |
| Γ4.5 | Διαστάσεις: Π 120 Χ Μ 120 Χ Υ 25 (mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.6 | Στροφές ανά λεπτό | ( 1200 |  |  |
| Γ5 | FUSER UNIT HP LJ P3005 |  |  |  |
| Γ5.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 2 |  |  |
| Γ5.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Γ6 | LEXMARK E450 PAPER FEED TIRES |  |  |  |
| Γ6.1 | Ποσότητα (σετ) | 4 |  |  |
| Γ6.2 | Paper feed, ACM tires (RO) - 56P1820 (σετ 2 τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |

| Δ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 | RACK ΕΠΙΤΟΙΧΟ 19΄΄ |  |  |  |
| Δ1.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 3 |  |  |
| Δ1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.3 | Μέγεθος | 4U |  |  |
| Δ1.4 | Πόρτα με κρύσταλλο και κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.5 | Ρυθμιζόμενες 2 κολώνες στήριξης εξοπλισμού με αριθμημένη σήμανση | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.6 | Εξαερισμός στις πλευρές | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.7 | Είσοδος διέλευσης-ταξινόμησης καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.8 | Έτοιμη αναμονή για τοποθέτηση ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.9 | Οπίσθιες υποδοχές επίτοιχης στήριξης με βίδες και ούπα μεταλλικά (βαρέως τύπου) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ2 | PATCH PANEL 19΄΄ |  |  |  |
| Δ2.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 3 |  |  |
| Δ2.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Δ2.3 | Μέγεθος | 1U |  |  |
| Δ2.4 | Θύρες τύπου RJ45 Cat 5e | 24 |  |  |
| Δ2.5 | Συμβατότητα με το πρότυπο 568 ANSI / TIA / EIA | ΝΑΙ |  |  |
| Δ2.6 | Αρίθμηση θυρών | ΝΑΙ |  |  |
| Δ2.7 | Έγχρωμη σήμανση για τα πρότυπα T568A και T568B | ΝΑΙ |  |  |
| Δ2.8 | Κατάλληλο για χρήση εργαλείου τύπου 110 και Krone | ΝΑΙ |  |  |
| Δ3 | RJ45 JACK |  |  |  |
| Δ3.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 100 |  |  |
| Δ3.2 | RJ45 jack Cat 5e για καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
| Δ4 | RJ45 JACK ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ |  |  |  |
| Δ4.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 20 |  |  |
| Δ4.2 | RJ45 jack Cat 5e με γείωση για καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
| Δ5 | ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |  |
| Δ5.1 | Ποσότητα (κουλούρα 305 μέτρα) | 1 |  |  |
| Δ5.2 | Καλώδιο UTP Cat 5e | ΝΑΙ |  |  |
| Δ5.3 | Αριθμός συνεστραμμένων ζευγών | 4 |  |  |
| Δ6 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ RACK |  |  |  |
| Δ6.1 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Δ6.2 | Ποσότητα (τεμάχια) | 4 |  |  |
| Δ6.3 | Τάση εισόδου 230VAC | ΝΑΙ |  |  |
| Δ6.4 | Θόρυβος | ( 40 dBA |  |  |
| Δ6.5 | Διαστάσεις: Π 120 Χ Μ 120 Χ Υ 38 (mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ6.6 | Πλαίσιο από κράμα αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| Δ6.7 | Ροή αέρος περίπου (m3/hr) | 120 ~ 170 |  |  |
| Δ6.8 | Ειδικές βίδες με ελαστικές ροδέλες (απορρόφηση θορύβων) για τη τοποθέτηση στο Rack (σετ 4 τεμ.) | ΝΑΙ |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο παραπάνω ζητούμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος και σε πλήρη λειτουργία.

- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο μοντέλο εντός ζητούμενων μηνών ανακοίνωσης τότε ο προμηθευτής θα προσφέρει το πιο πρόσφατο μοντέλο και όχι το μοντέλο υπό απόσυρση.

Λάρισα 20/10/2016			Λάρισα 20/10/2016			Λάρισα 20/10/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ				ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας			     Ο Προϊστάμενος Τμήματος		     Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Πουλτσίδης Αθανάσιος		          Τοπαλίδης Χρήστος			          Αριστοτέλης Κωστούλας

ΤΕ19 Πληροφορικής με βαθμό Γ΄	ΠΕ11 Πληροφορικής με βαθμό Α΄		    ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός 											                 με βαθμό Α΄

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Κ.Α. 70.7134.90004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ»

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) σε € | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) σε € | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | 1 | 5.800,00 | 5.800,00 | 7.192,00 |
| Β | ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (NAS) | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.224,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8.400,00 | 10.416,00 |

2. Κ.Α. 70.6673.90001 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) σε € | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) σε € | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ1 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ | 15 | 50,00 | 750,00 | 930,00 |
| Γ2 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ | 8 | 15,00 | 120,00 | 148,80 |
| Γ3 | POE ADAPTOR | 4 | 25,00 | 100,00 | 124,00 |
| Γ4 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ | 10 | 15,00 | 150,00 | 186,00 |
| Γ5 | FUSER UNIT HP LJ P3005 | 2 | 280,00 | 560,00 | 694,40 |
| Γ6 | LEXMARK E450 PAPER FEED TIRES | 4 | 15,00 | 60,00 | 74,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.740,00 | 2.157,60 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) σε € | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) σε € | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 | RACK ΕΠΙΤΟΙΧIΟ 19΄΄ | 3 | 100,00 | 300,00 | 372,00 |
| Δ2 | PATCH PANEL 19΄΄ | 3 | 40,00 | 120,00 | 148,80 |
| Δ3 | RJ45 JACK | 100 | 0,30 | 30,00 | 37,20 |
| Δ4 | RJ45 JACK ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ | 20 | 0,50 | 10,00 | 12,40 |
| Δ5 | ΚΑΛΩΔΙΟ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ) | 1 | 160,00 | 160,00 | 198,40 |
| Δ6 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ RACK | 4 | 40,00 | 160,00 | 198,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 780,00 | 967,20 |

| Συνολικός προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) | 13.540,80 |
| --- | --- |

Λάρισα 20/10/2016			Λάρισα 20/10/2016			Λάρισα 20/10/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ				ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας			     Ο Προϊστάμενος Τμήματος		     Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Πουλτσίδης Αθανάσιος		          Τοπαλίδης Χρήστος			          Αριστοτέλης Κωστούλας

ΤΕ19 Πληροφορικής με βαθμό Γ΄	ΠΕ11 Πληροφορικής με βαθμό Α΄		    ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός 											                 με βαθμό Α΄