ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                                                      ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                              ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Γενικές  Πληροφορίες

Το επικολούμενο σύστημα θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων τύπου "Kelyfos" θα εφαρμοσθεί σύμφωνα με την μελέτη στη Δ και ΝΔ  πλευρά του Δημαρχείου (ακάλυπτος),  στην εξωτερική τοιχοποιία του 11ου Παιδικού Σταθμού και του 4ου Γυμνασίου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τεχνική περιγραφή του συστήματος  εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων σύμφωνα με πιστοποίηση από τον ΕΟΤΑ (European Organization of Technical Approvals, με βάση την τεχνική οδηγία ETAG004 είναι τα ακόλουθα :

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Τιμή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σύμφωνα με ETAG004 | Μονάδες |
| --- | --- | --- |
| Πρόσφυση βασικού επιχρίσματος (βασικό επίχρισμα & θερμομονωτικό) | >0,30 | Mpa |
| Πρόσφυση κόλλας στο υπόστρωμα | >2 | Mpa |
| Πρόσφυση κόλλας στο θερμομονωτικό | >0,2 | Mpa |
| Πρόσφυση του επιχρίσματος μετά από υγροθερμικό έλεγχο και γήρανση | 0,30 | Mpa |
| Διαπερατότητα επιχρίσματος (βασικού και τελικού) από υδρατμούς | <75 | - |
| Αντίσταση σε κρούση 3 & 10 Joules | Χωρίς ρωγμές στο βασικό επίχρισμα |  |
| Αντίσταση στη φωτιά συστήματος | Β |  |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας θερμομονωτικού | λ<0,035 | W/mK |
| Μέτρο ελαστικότητας σε διάτμηση θερμομονωτικού | >6 | Mpa |
| Αντοχή σε διάτμηση θερμομονωτικού | Minimum 200 | Kpa |
| Υγροθερμικός έλεγχος και έλεγχος ψύξης απόψυξης συστήματος | Καμία ρωγμή ή χειροτέρευση του επιχρίσματος |  |

Α.  Υλικά

1. Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035W/mK, διαστάσεων 600Χ1250mm, πάχους έως 60 mm, τύπου Styrofoam IB-SLμε σήμανση CE, με περιμετρική διαμόρφωση ακμών (πατούρα).

2. Προφίλ εξηλασμένης πολυστερίνης εξωτερικών γωνιών με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035W/mK, διαστάσεων 170Χ85mm, πάχους έως 60 mm.

3. Τσιμεντοειδούς βάση κόλλα, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες).

4. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης, βάρους 165 gr/m2, +-10% κατά DIN53854, πλάτους 100 εκ. με άνοιγμα καρέ 3,5Χ4,0mm.

5. Αντιαλκαλικό πλέγμα ειδικής διαμόρφωσης, ενίσχυσης γωνιών ανοιγμάτων, με καρέ 3,5Χ4,0mm.

6. Ακρυλικό αστάρι νερού, υψηλής ποιότητας

7. Τελικό επίχρισμα έτοιμου σοβά ακρυλικής βάσης με διαφορετικές κοκκομετρίες (1 ή 1,5) αδρανών (γιά λεία ή αδρή επιφάνεια), ενισχυμένου με ρητίνες, λευκού ή έγχρωμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

8. Σταθερά γωνιόκρανα και γωνιόκρανα με νεροσταλλάκτη (από PVC με υαλόπλεγμα εκατέρωθεν), για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών.

9. Οδηγός στήριξης αλουμινίου με νεροσταλλάκτη, πλάτους 60mm.

Πέρα των αναφερομένων περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου όπως βύσματα στερέωσης οδηγού αλουμινίου, βύσματα μηχανικής στερέωσης μονωτικού, ειδικά γωνιακά τεμάχια από εξηλασμένη πολυστερίνη για τις γωνίες, πλαστικοί αποστάτες ευθυγράμμισης οδηγού στήριξης, διαμορφωτικές φρέζες, στεγανωτική μαστίχη, αφρό πολυουρεθάνης κ.λ., τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.

Λάρισα  2 / 12 / 2013

Η μελετήτρια

Ιωαννίδου Κατερίνα

Αρχιτέκτων Μηχανικός