ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                                                      ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                              ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Γενικές  Πληροφορίες

Τα συστήματα σκίασης επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή συμπεριφορά και απόδοση των κτιρίων. Η εξωτερική σκίαση στο σχεδιασμό των κτιρίων, δημιουργεί άνετες συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας από πλευράς θερμοκρασίας και φυσικού φωτισμού των εσωτερικών χώρων, αφού εμποδίζει την υπερθέρμανση των κτιρίων όπως επίσης και την αντανάκλαση των ηλιακών ακτίνων στους εσωτερικούς χώρους τους. Ο σκοπός των συστημάτων είναι να αξιοποιήσουν τα ηλιακά φορτία  με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και τη μείωση του κόστους ψύξης κατά τους θερινούς.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται εξωτερικά συστήματα σκίασης στα ανοίγματα της Ανατολικής και Βόρειο – Ανατολικής όψης του Δημαρχείου. Λαµβάνοντας υπ’ όψη την τροχιά του ήλιου στις διάφορες εποχές και τον προσανατολισµό του κτιρίου,  τοποθετείται ενεργό σύστημα σκίασης με περιστρεφόμενες περσίδες οι οποίες ρυθμίζονται αυτόματα ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχος επιτρέποντας στο κτίριο να αντιδρά στις εξωτερικές αλλαγές (κλίση του ήλιου, συννεφιά, κ.λ.). Πρόκειται για σκίαστρα τύπου Μ5600 Alumil, με περσίδες ελλειπτικού σχεδιασμού, οι οποίες τοποθετούνται οριζόντια, καλύπτοντας το πλάτος των ανοιγμάτων.

Λάρισα  2 / 12 / 2013

Η μελετήτρια

Ιωαννίδου Κατερίνα

Αρχιτέκτων Μηχανικός