ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				        	 Λάρισα  05-07-2016

Αρ. Πρωτ.:  41637

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Οικ. εξ Οικονόμων 8Α, Τ.Κ. 412 22

Πληροφορίες: Ελένη Χαυτίκη, Βασίλης Καραγιάννης

Τηλ.: 2410/680200 / Φαξ: 2410/680233

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

# ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

# «ΔΙΑΛΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων έχοντας υπόψη:

- Την με Κ.Α. 30.6117.41044 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2016, από την οποία έχει εγκριθεί και έχει διατεθεί ποσό 992,00 € με την 239/09-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΞΡΩΛΞ-1ΗΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ’ αριθ. 1189/04-07-2016 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την έγκριση της μελέτης και την ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

- Τη μελέτη με αριθμό 1/2016, όπως εγκρίθηκε με την 1189/04-07-2016 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων και επισυνάπτεται (σελίδα 3).

# καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την εργασία «ΔΙΑΛΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980, ενδεικτικού προϋπολογισμού εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €), συγκεκριμένα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρ. | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παροχή υπηρεσιών διάλυσης δεξαμενών πετρελαίου. CPV: 45111300-1 | Κατ’ αποκ. | 2 | 350,00 € | 700,00 € |
| 2 | Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των τεμαχισμένων δεξαμενών. CPV: 45111300-1 | Κατ’ αποκ. | 2 | 50,00 € | 100,00 € |
| Σύνολο καθαρής αξίας : |  |  |  | 800,00 € |
| ΦΠΑ 24% : |  |  |  | 192,00 € |
| Γενικό σύνολο δαπάνης : |  |  |  | 992,00 € |

- Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή, την οικονομική προσφορά, καθώς επίσης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

- Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, και ώρα 15.00 και πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, στη διεύθυνση: Οικ. εξ Οικονόμων 8Α, ΤΚ 41222, 2ος όροφος, γραφείο 9 (Ελένη Χαυτίκη, Βασίλης Καραγιάννης).

(Ακολουθεί ενδεικτικό φύλλο προσφοράς, σελ. 7).

*Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από σήμερα 05/07/2016 έως και την 11/07/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος

Καλτσάς Β. Νικόλαος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης & Περιβάλλοντος |  |
| --- | --- |
| Aριθμ. Μελέτης : 1/2016 | ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών διάλυσης & μεταφοράς δύο δεξαμενών πετρελαίου |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική περιγραφή

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

# 1. Τεχνική Περιγραφή

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την διάλυση & μεταφορά δύο μεταλλικών δεξαμενών πετρελαίου, χωρητικότητας περίπου 4m3 έκαστη.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

1) Αναρρόφηση μέσω αντλίας τυχόν υπολειμμάτων πετρελαίου.

2) Επιμελές πλύσιμο των δεξαμενών με πλυντικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ώστε να καθαριστούν πλήρως τα τυχόν υπολείμματα πετρελαίου και να απομακρυνθούν οι πτητικές ενώσεις πετρελαίου.

3) Εξακρίβωση από την ανάδοχο εταιρεία απουσίας αναθυμιάσεων – εύφλεκτων αερίων, πιστοποίηση gas free.

4) Κοπή των δεξαμενών με χρήση θερμικού φλόγιστρου υψηλής θερμοκρασίας ή τροχού αναλόγως των συνθηκών.

5) Τεμαχισμός των δεξαμενών σε τεμάχια κατάλληλου μεγέθους για διευκόλυνση της απομάκρυνσης και μεταφοράς τους.

6) Μεταφορά με όχημα της εταιρείας στο χώρο προσωρινής συγκέντρωσης και αποθήκευσης υλικών προς καταστροφή εντός του δημοτικού αμαξοστασίου στο Κουλούρι.

Λάρισα, 07/06/2016

| Θεωρήθηκε ΛΑΧΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός με Β’ βαθμό Διευθυντής Υπηρεσίας ........... | Συντάχθηκε ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χημικός Μηχανικός με Γ’ βαθμό Προϊστάμενος Τμήματος ………………… |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης & Περιβάλλοντος |  |
| --- | --- |
| Aριθμ. Μελέτης :1/2016 | ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών διάλυσης & μεταφοράς δύο δεξαμενών πετρελαίου |

# 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρ. | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παροχή υπηρεσιών διάλυσης δεξαμενών πετρελαίου | Κατ’ αποκ. | 2 | 350 € | 700 € |
| 2 | Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των τεμαχισμένων δεξαμενών | Κατ’ αποκ. | 2 | 50 € | 100 € |
| Σύνολο καθαρής αξίας |  |  |  | 800 € |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  | 192 € |
| Γενικό σύνολο δαπάνης |  |  |  | 992 € |

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Λάρισα, 07/06/2016

| Θεωρήθηκε ΛΑΧΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός με Β’ βαθμό Διευθυντής Υπηρεσίας ........... | Συντάχθηκε ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χημικός Μηχανικός με Γ’ βαθμό Προϊστάμενος Τμήματος ………………… |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης & Περιβάλλοντος |  |
| --- | --- |
| Aριθμ. Μελέτης :1/2016 | ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών διάλυσης & μεταφοράς δύο δεξαμενών πετρελαίου |

# 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την διάλυση & μεταφορά δύο μεταλλικών δεξαμενών πετρελαίου, χωρητικότητας περίπου 4m3 έκαστη από το χώρο υπογείου δημοτικού κτιρίου.

Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

- του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014

- του ΠΔ 28/80

Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Προϋπολογισμός μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

Άρθρο 4ο :  Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5ο :  Υποχρεώσεις του αναδόχου

Το σύνολο των εργαλειομηχανών, αναλωσίμων και δαπανών προσωπικού θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχολήσει στις εν λόγω εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να παράσχει όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Οι εργασίες κοπής θα διενεργούνται πάντα υπό την επίβλεψη και διαρκή επιτόπια παρουσία αδειοδοτημένου προσωπικού για αντίστοιχου είδους εργασίες. Τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών κοπής & μεταφοράς μετάλλων στο δάπεδο των χώρων ή στην φέρουσα τοιχοποιία ή οπουδήποτε αλλού δημοτικού χώρου ή εξοπλισμού (π.χ. αναδιπλούμενες πόρτες γκαράζ, περίφραξη) αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου να αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς υπόδειξη από την υπηρεσία.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του δήμου

Ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες εκ μέρους του αναδόχου. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν φθορές που θα προκληθούν σε μηχανήματα ή εξοπλισμό του αναδόχου ούτε και οποιαδήποτε ενδεχόμενα ατυχήματα σε προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος κατά την διάρκεια των εργασιών κοπής και μεταφοράς των μετάλλων.

Άρθρο 7ο :  Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο :  Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο :  Τρόπος πληρωμής

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή του δήμου.

Άρθρο 10ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο :  Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Λάρισα, 07/06/2016

| Θεωρήθηκε ΛΑΧΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός με Β’ βαθμό Διευθυντής Υπηρεσίας ........... | Συντάχθηκε ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χημικός Μηχανικός με Γ’ βαθμό Προϊστάμενος Τμήματος ………………… |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

Δήμο Λαρισαίων

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

«ΔΙΑΛΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € | ΔΑΠΑΝΗ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παροχή υπηρεσιών διάλυσης δεξαμενών πετρελαίου. CPV: 45111300-1 | Κατ’ αποκ. | 2 |  |  |
| 2 | Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των τεμαχισμένων δεξαμενών. CPV: 45111300-1 | Κατ’ αποκ. | 2 |  |  |
| Σύνολο καθαρής αξίας : |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% : |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο δαπάνης : |  |  |  |  |

Ο προσφέρων

Λάρισα  ……/…../2016

(Υπογραφή & σφραγίδα)